国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产腻子粉2100吨、腻子膏1500吨、年分装防水涂料300吨建设项目

建设单位（盖章）：      湖南好腻建材科技有限公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：二〇二〇年七月

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量状况	12

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	15

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	15

七、环境影响分析	23

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	35

九、结论与建议	36

附件：

附件1  环境影响评价委托书

附件2  租赁协议

附件3  分装委托协议

附件4  营业执照

附件5  监测报告及质保单

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目周边环境及环保目标图

附图4  项目环境监测点位布置图

附图5  邵阳市城市总体规划（2016-2030）

附图6  生态红线对照图

附图7  现场照片
附表：
附表1：建设项目基础信息表

附表2：地表水环境评价自查表

附表3：大气环境评价自查表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产腻子粉2100吨、腻子膏1500吨、防水涂料300吨建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南好腻建材科技有限公司 |
| 法人代表 | 黄志新 | 联系人 | 程兴跃 |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市北塔区茶元头社区马家村三组1号 |
| 联系电话 | 18174212232 | 传真 | / | 邮政编码 | 422000 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市北塔区茶元头社区马家村三组1号 项目中心坐标：E111.39530°，N27.22743° |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |
| 占地面积(平方米) | 2589 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资(万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) | 25 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费(万元) |  | 预计投产日期 | 2020年6月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 近年，我国涂料工艺得到飞速发展，汽车工业、住宅建设、能源交通工业迅速崛起，带动了汽车涂料、建筑涂料、道路标志涂料、防腐涂料、卷材涂料等市场需求的大幅增长，由于环境保护意识增强和国家环境法规的制定，刺激了水性涂料、高固体分子涂料、粉末涂料和UV固化涂料的技术产品的大力开发和推广应用。因而使环保型涂料成为未来涂料发展的必然趋势。基于环保涂料具有广阔市场前景，湖南好腻建材科技有限公司投资500万元，于邵阳市北塔区茶元头社区马家村三组1号租赁蔡家院子一处钢结构空厂房及土地（该厂房是为修建乡镇光伏发电项目搭建，安装有12m×4m太阳能发电板8块），建设年产腻子粉2100吨、腻子膏1500吨、防水涂料300吨建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，该项目须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部1号令，2018年4月28日实施），项目属于“十九、非金属矿物制品业-57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站-全部”，本项目应编制环境影响报告表。受湖南好腻建材科技有限公司的委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，环评单位立即组织评价人员对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行现场充分调查和资料收集基础上，按照有关环评导则和技术规范的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产腻子粉2100吨、腻子膏1500吨、防水涂料300吨建设项目 建设单位：湖南好腻建材科技有限公司 建设地点：湖南省邵阳市北塔区茶元头社区马家村三组1号 建设性质：新建 项目总投资：500万元，资金来源为建设单位自筹 （2）项目组成及规模 项目总用地面积2589m2，总建筑面积2589m2。建设内容中主体工程主要为1轻钢结构生产车间，生产车间包含生产区、原料仓库、成品仓库等；办公室、食堂、厕所等办公生活设施依托厂房北面居民楼（出租方自宅，共6层，租用2、3层），以及相关公用环保工程。项目具体组成见表1-1。 表1-1 项目组成情况表 序号 工程分类 建设内容 占地面积 建设内容、规模、用途 备注 1 主体工程 车间 2589m2 1F轻钢结构厂房，层高6m，建筑面积2589m2，已建 依托现有厂房重新布局 其中 原料仓库 200m2 原辅材料存放 生产区 800m2 产品生产 成品区 1500m2 成品堆存（袋装、桶装存放） 2 辅助工程 办公室 / 共6层，租用2、3层 厂房北面，依托住房化粪池等生活设施 食堂 / 厕所 / 3 公用工程 供电工程 当地供电公司 已通水电 给水工程 生产生活用水均为自来水 4 环工保程 废水处理 生产废水经沉淀池（3m3）收集后作为原辅材料回用于生产，职工生活污水经隔油池、化粪池处理后（5m3），作农肥利用 新建沉淀池，隔油池、化粪池依托出租方住宅 废气处理 食堂设抽油烟机，卧式简易干粉生产线均配有进料口、搅拌机、出料口吸风口，；卧式腻子膏自动化生产线进料口配有吸风口，收集的粉尘收集至布袋除尘器处理后在厂区无组织排放 食堂依托住宅，抽油烟机自购 噪声处理 高噪设备设置减震基座，空压机风机出口装消音器，设备及时检修维护 新建 固废处理 废包装集中收集后统一外售给废品回收站，生活垃圾设垃圾桶收集后交环卫部门清理 / （3）项目主要设备设施 表1-2 项目设备清单一览表 序号 设备名称 数量（台、套） 型号 1 卧式腻子膏自动化生产线 2 双机，2m3 2 卧式简易干粉生产线 2 双机，3m3 3 分散机 1 15kW 4 空压机 1 / 项目所用设备均为一体化智能设备，配套有环保、包装、配电设备。 （4）项目原辅材料及能源消耗 表1-3 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 原辅材料① 原辅材料名称 单位 年耗量 形状 包装方式 最大储存量t 1 土砂 t/a 828.45 粉状 塑料编织袋50kg/袋 10 2 双飞粉 t/a 1164.15 粉状 塑料编织袋50kg/袋 5 3 水泥 t/a 577.5 粉状 塑料编织袋50kg/袋 4 4 乳胶粉 t/a 14.18 粉状 塑料编织袋25kg/袋 0.2 5 食用淀粉 t/a 289.5 粉状 塑料编织袋25kg/袋 0.2 6 羟丙基甲基纤维素 t/a 15.6 粉状 塑料编织袋12.5kg/袋 0.1 7 膨润土 t/a 264 粉状 塑料编织袋40kg/袋 0.2 8 乙烯共聚乳液 m3/a 10.13 液体 塑料桶，25kg/桶 0.2 9 防水涂料② t/a 300 液体 塑料桶，1t/桶 5 10 能源 电 kw·h/a 20000 / 国家电网 / 11 水 m3/a 152.65 液体 自来水 / 注①：项目具体产品配比见表1-5； ②：防水涂料受湖南群翔科技开发有限公司委托建设方进行简单分装。 主要原辅材料理化情况： ①双飞粉 双飞粉也叫“钙镁粉”，主要成分是钙与镁的碳酸盐，通常用作填料，广泛用于人造地砖、橡胶、塑料、造纸、涂料、油漆、油墨、电缆、建筑用品、食品、医药、纺织、饲料、牙膏等日用化工行业，作填充剂起到增加产品的体积，降低生产成本。 ②水泥 粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。本项目水泥为普通水泥，主要成分为硅酸盐，由硅酸盐水泥熟料、6%~20%混合材料，适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。硅酸盐水泥的主要化学成分:氧化钙CaO，二氧化硅SiO2, 三氧化二铁Fe2O3，三氧化二铝Al2O3。 ③乳胶粉 本项目使用可再分散性乳胶粉，是一种水溶性白色或者类白色可流动性粉末，为乙烯、醋酸乙烯酯的共聚物，以聚乙烯醇作为保护胶体。具有极突出的防水性能，粘结强度好，增加砂浆的弹性并有较长之开放时间，赋予砂浆优良的耐碱性,改善砂浆的粘附性/粘合性、抗折强度、可塑性、耐磨性能和施工性外，在柔性抗裂砂浆中更具有较强的柔韧性。 ④食用淀粉 是一种以天然植物为原料的的白色精细粉末（食用淀粉），不含增塑剂。流动性好，具有良好的水溶性，其水溶液透明无色，稳定性好。 ⑤羟丙基甲基纤维素 是一种白色或类白色粉末。主要用于聚氯乙烯生产中的分散剂，此外在其他石油化工、涂料、建材、除漆剂、造纸、化妆品等产品生产中作增稠剂、稳定剂、乳化剂、成膜剂等。其炭化温度：280-300℃，视密度：0.25-0.70/cm3(通常在0.5g/cm3左右)，变色温度：190-200℃，性能较稳定。 ⑥乙烯共聚乳液 即乙酸乙烯酯，CAS号108-05-4，分子式C4H6O2。无色易燃液体，有甜的醚香味。熔点-93.2℃，沸点72.2℃，47℃（40kPa），9℃（6.827kPa），-18℃（1.33kPa），相对密度0.9317，折射率1.3953，闪点（开杯）-1℃。与乙醇混溶，能溶于乙醚、丙酮、氯仿、四氯化碳等有机溶剂，不溶于水。经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，该物质不属于危险物质。 ⑦膨润土 膨润土是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产，蒙脱石结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2：1型晶体结构，由于蒙脱石晶胞形成的层状结构存在某些阳离子，如Cu、Mg、Na、K等，且这些阳离子与蒙脱石晶胞的作用很不稳定，易被其它阳离子交换，故具有较好的离子交换性。国外已在工农业生产24个领域100多个部门中应用，有300多个产品,因而人们称之为“万能土”。 膨润土也叫斑脱岩，皂土或膨土岩。我国开发使用膨润土的历史悠久，原来只是做为一种洗涤剂。(四川仁寿地区数百年前就有露天矿，当地人称膨润土为土粉)。真正被广泛使用却只有百来年历史。美国最早发现是在怀俄明州的古地层中，呈黄绿色的粘土，加水后能膨胀成糊状，后来人们就把凡是有这种性质的粘土，统称为膨润土。其实膨润土的主要矿物成分是蒙脱石，含量在85-90%，膨润土的一些性质也都是由蒙脱石所决定的。蒙脱石可呈各种颜色如黄绿、黄白、灰、白色等等。可以成致密块状，也可为松散的土状，用手指搓磨时有滑感，小块体加水后体积胀大数倍至20-30倍，在水中呈悬浮状，水少时呈糊状。蒙脱石的性质和它的化学成分和内部结构有关。 （4）项目生产规模及产品方案 项目生产规模为腻子粉2100吨、腻子膏1500吨、分装防水涂料300吨。 产品方案：项目外购各原辅材料进行简单混合搅拌，得到不同规格的产品，水性涂料直接由湖南群翔科技开发有限公司委托分装（委托书见附件3）。具体见表1-4。 表1-4 产品规格方案 产品类别 规格 产量（t/a） 腻子粉 外墙腻子粉 20kg/袋 1050 内墙腻子粉 20kg/袋 1050 腻子膏 外墙腻子膏 50kg/桶 750 内墙腻子膏 50kg/桶 750 水性涂料 内墙防水涂料 5kg/桶 150 外墙防水涂料 5kg/桶 150 产品执行《建筑工业行业标准》（JG-T 3049-1998）中相关标准 防水涂料为直接分装无需配比不列入产品配比情况，具体产品配比情况见下表： 表1-5 产品配比情况一览表 产品 名称 内墙腻子粉 外墙腻子粉 占比 用量 占比 用量 腻子粉 土砂 20% 210 58.9% 618.45 双飞粉 53.8% 564.9 10% 105 水泥 25% 262.5 30% 315 乳胶粉 0.55% 5.775 0.8% 8.4 羟丙基甲基纤维素 0.65% 6.825 0.3% 3.15 产品 名称 内墙腻子膏 外墙腻子膏 占比 用量 占比 用量 腻子膏 双飞粉 38.4% 288 27.5% 206.25 种植碳酸钙 膨润土 14.3% 107.25 20.9% 156.75 乙烯共聚乳液 0.55% 4.125 0.8% 6 食用淀粉 17.1% 128.25 21.5% 161.25 羟丙基甲基纤维素 0.55% 4.125 0.2% 1.5 水 29.1% 218.25 29.1% 218.25 3、项目投资情况 项目总投资500万元，其中环保投资25万元（占总投资比例的5%资金全部来源于业主单位自筹解决。投资构成见表1-6，环保投资具体内容见表1-7。 表1-6 投资具体构成 序 号 项目名称 投资金额（万元） 1 场地租赁费 45 2 基础设施建设费 50 3 设备购置安装费 280 4 环保投资费 25 5 其他费用 100 合 计 500 表1-7 环保投资内容 序号 污染类型 防治措施 预计投资（万元） 1 营运期 废气 排气扇、集气罩装置、吸气管道、布袋除尘器（生产设备自带） 20 废水 隔油池、化粪池（依托房东自宅现有）； 沉淀池（2个） 3 噪声 高噪设备设置减震基座，车间密闭隔声 1 固废 垃圾桶、杂物间（暂存废包装固废） 1 2 合计 25 4、总平面布置 项目共租赁一栋1F钢结构厂房（层高6m）。项目出入口通过北侧进场道路连通村道外接兴梽路，成品区位于厂房西部，原料库及生产区位于厂房东部，办公生活设施依托的出租方住宅位于厂房北侧。 5、场地现状及周边环境 场地现状：项目场地整体呈矩形，场地高程为237.2m。根据业主介绍，项目场地为茶元村村民杜敬德所有，场地现有厂房系为2018年乡镇推广建设光伏发电太阳能板搭建，所用土地原为荒地。 周边环境：项目位于湖南省邵阳市北塔区茶元头社区马家村三组1号。西面、北面、东北面均分布有马家村居民。东面，南面为农田。其中与西面居民距离不足4m。西面300m处为茶元溪，南面1.5km处为资江。 6、项目公用工程 （1）给水 项目生产及生活用水由邵阳市自来水公司提供。 （2）排水 本项目利用出租方住宅化粪池，食堂及生活区产生的生活污水经住宅隔油池和化粪池处理后做农肥，生产废水回用于生产，不外排。项目场地均有钢棚覆盖，无初期雨水污染。 （3）供电 本项目采用国家电网供电。 （4）能源 项目营运后项目生产用电，食堂做饭使用液化气，均为清洁能源。 7、劳动定员及班制 项目员工总计为8人，本项目实行一班制，工作时间为8小时，年工作200天，提供午餐。 8、项目建设进度 项目场地现状为空置厂房（系为了修建光伏发电场修建），项目计划2020年5月开工建设，预计2020年6月建成生产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁空置厂房，外购原料在厂区进行简单的混合加工。不存在与本项目有关的污染及环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置及周边环境 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。北障雪峰之险，南屏五岭之秀。资水为带，支流织网，丘陵起伏，盆地珠连。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，上瑞（上海—瑞丽）、二广（二连—广州）、邵衡（邵阳—衡阳）、邵永（邵阳—永州）高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；207、320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；县道、乡道、村道，星罗棋布，畅通无阻；邵常（邵阳—常德）高速公路正在动工修建，形成纵横交错的交通网络，交通十分便捷。 邵阳市北塔区位于邵阳市城区北部，地处北纬27°11′29″~27°18′12″，东经110°29′23″~110°20′48″。北塔区西邻邵阳县，北接新邵县，东南两面与双清、大祥两区隔江相望。境内有320国道横贯东西，207国道和1821省道纵连南北，洛湛铁路等“七纵十横”城区路网基本形成。 本项目位于湖南省邵阳市北塔区茶元头社区马家村三组1号（项目中心坐标：E111.39530°，N27.22743°），项目具体位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125m，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的5 7.6％、29.9％、12.2％。地貌构成是五份山地，三份丘陵、二份平地。总趋势是西高东低，南北高、中心低，四周向中心倾斜。 邵阳市境地层，从前震旦系至第四系均有出露，共13个系、17个系统、2个阶、19个组、10个段，邵阳市区出露的岩层有石炭系灰岩、页岩、白垩系红色砂烁岩、粉砂岩等，两者呈角度不整合接触。市区内土、岩层及其厚度各地分布不一，资江岸边的建筑工程地基多数见有砾石层或卵石层。 本项目所在地属丘陵地貌，评价区域最高海拔为+250.1m，最低海拔为+231.5m，项目拟建地平均海拔为+236.3m，地势较高。 3、气候、气象 邵阳市地处亚热带季风湿润气候区，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨水少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点。1999-2004年近六年年平均气温17.7℃，极端最高气温39.4℃，极端最低气温－4.8℃；年平均相对湿度77％，年降水量918.9mm；年蒸发量781.4mm；年平均风速1.8m/s。常年主导风为NE风，年出现频率为11%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。 4、地表水系 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。 项目所在地地表水为资江，资江是湖南四大河流之一。资江流经邵阳市区30.8km，河床120～140m，平均流速0.5m/s，平均水深为2m，平均水力坡降0.36‰，最大流量14800m3/s（90%保证率），最小极端流量30.0 m3/s，多年平均流量325.5 m3/s。 本项目生活污水经隔油池和化粪池处理后，做农肥，不外排；生产废水设沉淀池收集后作为工艺用水回用于生产，不外排。 5、动植物 （1）植物 邵阳位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带，是湖南四大林区之一，高等植物有245科，792属，2826种。其中用材林树种210 种，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗。经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木、连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉等，为国内特有的孑遗树种。 本项目场址位于湖南省邵阳市北塔区茶元头社区马家村三组1号，用地类型为发展备用地，区域植被主要有绿化花草树木、少量乔木及灌草丛，生物多样性较差，物种单一。经调查，项目区内未见珍惜保护植物和古大树。 （2）动物 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。 6、区域环境功能区划 表2-1 区域环境环境功能区划属性表 环境要素 功能区划 大气环境 二类区，执行《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）及修改单中的二级标准 地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准 声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）2类标准 风景保护区、特殊保护区 否 污水出处理厂纳污范围 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本次评价引用邵阳市生态环境局公布的2019年1月~12月邵阳环境空气质量（市罐头厂监测点）历史数据（见表3-1）。 表3-1 邵阳市2019年大气自动监测点年报统计表 单位（ug/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 14.58 60 24.3 达标 PM10 年平均质量浓度 59 70 84.29 达标 NO2 年平均质量浓度 23 40 57.5 达标 PM2.5 年平均质量浓度 43.25 35 123.57 超标 CO 日平均值第95百分位浓度 1091 4000 27.28 达标 O3 8小时平均值第90百分位浓度 126 160 78.75 达标 由表3-1可知，邵阳市2019年PM2.5超标倍数为1.23倍。其他常规监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）二级标准。造成PM2.5超标的原因主要是因为常规监测点位附近正在进行基础设施建设且车流较大导致了浓度的超标。随着《蓝天保卫战实施方案》的推行，城市大气污染将得到有效控制。因此建设项目所在区域为环境质量不达标区域。 2、地表水环境质量现状 由于本项目无废水外排，不会对周边水体造成不利影响，本次环评收集了邵阳市环境保护监测站位于桂花渡水厂断面2020年3月的公布的监测数据。该取水口位于项目项目东南面2.8km处，系区域内最近的水质常规监测断面。 ①监测断面布设 表3-2 水质监测数据引用基本情况 监测布点 监测点名称 资江 S1 桂花渡水厂（项目东南约2.8km） ②评价标准 桂花渡水厂断面属于饮用水源一级保护区，为国控断面，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 表3-3 2020年3月桂花渡水厂饮用水水源地水质状况 断面名称 评价项目（个） 本月 上月 上年同期 超标项目 （超标倍数） S1桂花渡水厂断面 58 是否达标 无 是 是 是 水质类别 II II II 根据上表中的监测结果可知，桂花渡水厂监测断面的各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体相应标准限值，区域资江断面水质较好。 项目营运期无生产废水外排，生活废水经化粪池处理后用作农肥不外排，雨水通过棚顶水槽延流出场地，不会形成地表径流污染。因此项目运行不会对周边水环境造成影响。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价特委托湖南精准通检测技术有限公司于2020年3月22至23日在项目地及周边敏感点进行现场噪声监测，监测结果及评价标准见表3-4。 表3-4 项目建设地环境噪声监测结果表 监测点位 监测结果dB(A) 2020.3.22 2020.3.23 昼间 夜间 昼间 夜间 N1项目所在地东场界 51.7 37.4 52.3 39.0 N2项目所在地南场界 52.5 39.5 50.2 36.7 N3项目所在地西场界 54.8 38.4 53.7 41.4 N4项目所在地北场界 50.0 40.2 51.9 37.9 N5项目西北侧15m居民点 48.4 41.0 49.7 40.6 标准值 60 50 60 50 是否达标 是 是 是 是 注：由于项目西面居民点贴近项目厂房（距离<4m），因此西面居民环境噪声值与西面厂界噪声监测点非常接近且无阻隔，故西侧居民噪声监测值参照项目西场界监测值。 由表3-4可知，各点位噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目主要环境保护目标详见表3-5。 表3-5 环境保护目标 环境 类别 保护目标 阻隔情况 保护级别 名 称 最近点坐标 方位距离 功能及规模 大气环境 马家村居民 E：111.39496 N：27.22740 W 4-200m 居民区，50户 无 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 马家村居民 E：111.39264 N：27.22763 E 230-500m 居民区，150户 无 马家村居民 E：111.39470 N：27.22793 N 45-500m 居民区，150户 无 郑家冲居民 E：111.39337 N：27.22565 S 250-300m 居民区，35户 山体 声环境 马家村居民 E：111.39496 N：27.22740 W 5-200m 居民区，50户 无 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 马家村居民 E：111.39470 N：27.22793 N 45-200m 居民区，30户 无 地表水环境 茶元溪 E：111.39203 N：27.22750 W 300m III类水体 建筑 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体 资水 E：111.39609 N：27.21365 S 1.5km 无 土壤环境 土壤 项目建设地及项目周边0.05km范围内 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 生态环境 动植物、农田等 项目周边200m范内 生态良好

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境：SO2、NO2、PM10、TSP、CO、O3、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 标准值 标准名称 SO2 24小时平均 0.20mg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NO2 24小时平均 0.08mg/m3 PM10 24小时平均 0.20mg/m3 TSP 24小时平均 0.3mg/m3 CO 24小时平均 4 mg/m3 O3 日最大8小时平均 0.16 mg/m3 PM2.5 24小时平均 0.075 mg/m3 2、地表水环境：茶元溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准、资江桂花渡水厂断面执行II类标准。 表 4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 标准 pH（无量纲） COD BOD5 氨氮 III类 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 II类 ≤15 ≤3 ≤0.5 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 声环境质量标准 (GB3096-2008) 单位：dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值要求。 表4-4 项目大气污染物放标准 序号 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 1 颗粒物 120 周界外浓度最高点 1.0 2、噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 场界外声功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 3、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；生活垃圾《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制 | 本项目生产过程中，废气主要为无组织粉尘，生产废水沉淀后循环使用，生活污水经隔油池及化粪池处理后做农肥，不外排。因此项目不设总量控制指标 |

# 五、建设项目工程分析

（一）项目工艺流程及产污节点 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）腻子粉 腻子粉生产主要原材料为土砂、双飞粉、水泥、乳胶粉、羟丙基甲纤维素等。各原辅材料按比例由人工推车输送至卧式简易干粉生产线进料口，再由搅拌机自带的螺旋提升机输送至搅拌机料仓内，物料经高速搅拌均匀后得到成品，然后出料包装外售。在此过程中有粉尘、噪声、包装固废、设备清洗废水产生。 （2）腻子膏 腻子膏生产主要原材料为双飞粉、膨润土、乙烯共聚乳液、食用淀粉、羟丙基甲纤维素、水等。各原辅材料按比例由人工推车输送至卧式腻子膏自动化生产线进料口，再由搅拌机自带的螺旋提升机输送至搅拌机料仓内，物料经高速搅拌均匀后得到成品，然后出料包装外售。在此过程中有拆袋投料粉尘、噪声、包装固废、设备清洗废水。 （3）防水涂料 项目防水涂料仅进行简单分装，由湖南群翔科技开发有限公司生产的防水涂料（1t/桶，液态）运送至场地，再由分散机分装成25kg/桶的小桶便于销售。此过程产生设备噪声、防水涂料桶及设备清洗废水。 （二）主要污染工序及污染源强分析 1、施工期 项目租赁空置厂房，无需土建。施工期工作内容为设备安装与调试，施工时间较短，工程量不大。主要环境问题为设备安装噪声、设备运输噪声、少量设备包装材料、施工人员生活垃圾及施工人员生活废水。 2、营运期 （1）废水 本项目废水主要包括生产废水以及员工生活污水。 ①生产废水 项目水性涂料在打浆工序需要加入一定量的自来水调和，根据业主提供的产品配方及用水比例，项目生产腻子膏1500t/a（含水率29.1%），防水涂料300t/a（含水率10%），则可计算出项目产品加工过程总需水量约为466.5m3/a。生产过程中应除小部分水经自然蒸发外，其余全部进入产品，所以生产过程中没有废水产生。 ②清洗废水 根据建设方介绍，项目防水涂料、腻子膏生产设备及生产过程中产生的原料桶（防水涂料桶）需进行简单冲洗。清洗用水均为市政自来水。 A、设备清洗废水：通过类比同类项目，设备清洗用水约为1~2m3/次，本次评价取1.6m3/次。项目年工作200天，由于项目产品种类较单一，同一种产品每批次生产完后设备不需要马上清洗，一般每7天清洗一次设备。设备清洗次数约29次/a，则年清洗设备用水量约46.4m3/a。 B、脏桶清洗废水：项目年清洗防水涂料桶约300个，用水量约5L/个，则项目脏桶清洗用水量约为1.5m3/a。 综上，项目营运期生产车间设备清洗废水量约为47.9 m3/a。清洗废水中主要为各原辅材料混合液体。由于项目工艺对水质的要求不高，因此，建设单位拟设置沉淀池对冲洗废水进行收集后与自来水混合回用于生产，不外排。 ③地面冲洗废水 在生产间歇期，生产区需对地面进行冲洗。地面冲洗一般每月冲洗一次，全年共冲洗10次，冲洗用水量约2L/m2·次，项目生产车间面积约800m2，则地面冲洗用水量为16m3/a。地面冲洗废水全部排入沉淀池，作为工艺用水回用至生产，不外排。 ④员工生活污水 项目员工总计为8人，提供午餐。根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)，职工生活用水量按80L/(人·d)，。则厂区内生活用水量为0.64m3/d（128m3/a），排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.512m3/d（102.4m3/a）。污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，其浓度一般分别约为250mg/L、150mg/L、25mg/L、200mg/L、70mg/L。生活废水通过出租方住宅隔油池、化粪池处理后用作周边农林浇灌，不外排。 本项目水平衡图见下图5-3，用水情况一览表见表5-1： 表5-1 项目用排水情况一览表 序 号 项目 用水标准 数量 日用水 量（t/d） 年用水量 （t/a） 日废水量（t/d） 年废水量 （t/a） 去向 1 生活用水 80L/人·d 8人 0.64 128 0.512 102.4 农肥 2 生产废水 腻子膏29.1% 1500t 2.05 42.49 0 0 产品吸收 防水涂料10% 300t 3 设备清洗用水 1.6t/次 29次 0.24 47.9 0 0 沉淀回用（损耗17.89，46.01回用于生产） 脏桶清洗用水 5L/个 300个 0.0075 1.5 0 0 地面冲洗 2L/m2·次（月） 800m2 0.08 16 0 0 4 合计 / / 3.0175 235.89 0.512 102.4 / （2）废气 本项目产生的废气主要为来自加工过程中产生的粉尘及食堂油烟。 1）粉尘 ①运输、储存、装卸工序粉尘 项目原辅材料大多为粉状，在运输、储存、装卸过程中会产生一定量的粉尘。由于各类粉状固体原料及成品主要以编织袋袋装形式包装，在运输、储存、装卸过程中粉尘产生量较小，主要以无组织形式排放。通过在运输和储存过程中设布网覆盖，所有粉状固体原料及成品入库堆放，能有效减小无组织粉尘对环境空气带来的影响。 ②投料粉尘 本项目产品生产需将各粉状固体原料按比例送至自动化生产线进料口中进行自动投料，在投料过程中均会产生一定量的粉尘。所有投料工序均在车间内完成，且投料口设置有布袋收尘除尘装置。根据表1-3及表1-5确定项目粉状原料的用量为3153.38t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关工艺与参数，投料时粉尘的产生量按0.02kg/t计，则项目生产车间投料粉尘产生量为63.07kg/a。 ③搅拌粉尘 项目产品生产工艺主要将各原辅材料按比例混合在一起进行搅拌，搅拌过程在自动化生产线中进行，整个搅拌过程为全封闭式搅拌，顶端配有脉冲布袋除尘器，且防水涂料及腻子膏搅拌会加入适量自来水，因此只考虑腻子粉搅拌粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关工艺与参数，搅拌时粉尘的产生量按0.125kg/t计，则项目腻子粉搅拌量为2100t/a，则搅拌粉尘产生量为262.5kg/a。 ④出料粉尘 项目出料粉尘主要来源于腻子粉出料包装工序，腻子膏、水性涂料出品为胶状，无粉尘产生。腻子粉原辅材料在全自动免称重腻子粉搅拌机中混合均匀后，由人工在出料口插袋装料，设备出料口伸入包装袋内，成品腻子粉按量进入包装袋后压实封口，得到成品后运出外售，粉尘产生量较小。参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关工艺与参数，项目腻子粉生产出料包装工序粉尘产生量按0.125kg/t计，生产腻子粉2100t/a，则项目出料粉尘产生量约为262.5kg/a。 综上所述，项目各类粉尘产生量合计588.07kg/a。项目拟使用的设备系墙材密封一体化设备，在投料口、搅拌机、出料口均配有收尘装置，通过风管连通脉冲布袋除尘器。根据设备运行特性及同类项目运行经验，收尘效率以90%计，除尘效率以99%计，粉尘收集量为523.97kg/a，排放量为64.1kg/a，再通过门窗车间的自然沉降效率以70%计，则外排的粉尘为19.23kg/a。 2）食堂油烟 本项目职工8人在场区用餐，设有一个厨房，1个灶台，食堂燃料为液化气，属于清洁能源。动植物油以30g/d•人计，年工作时间为200天，则耗油量为240g/d，48kg/a。根据类比调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本环评取3%。经核算，食堂油烟产生量约为7.2g/d，1.44kg/a。烹饪时间按3h/d计算，厨房设家用抽油烟机，排风量按4000m3/h计，油烟排放浓度为1.75mg/m3≤2.0mg/m3《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 （3）噪声 本项目营运期噪声主要来自腻子粉和水性涂料各生产设备运行时产生的噪声，本项目主要噪声源源强情况见表5-2。 表5-2 营运期主要噪声源强表（距离声源1m处） 序号 设备 噪声源强dB（A） 数量 1 卧式腻子膏自动化生产线 85 2 2 卧式简易干粉生产线 75 2 3 分散机 85 1 4 空压机 85 1 （4）固废 本项目固废主要包括生活垃圾、一般性废包装袋（桶）、沉淀池沉渣、布袋除尘器收集的粉尘等。 ①生活垃圾 本项目职工共8人，垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目垃圾产生量约为4kg/d，0.8t/a，站内设垃圾桶收集后交由当地环卫部门进行清运处理。 ②包装废物 本项目购买的原辅材料加工成成品后，会产生一定量的废包装固废，主要为各粉状原辅材料产生的废塑料编织袋和液体原辅材料产生的废包装塑料桶或铁桶。项目粉状原辅材料一般塑料编织袋，根据表1-3所列包装规格，原料编织袋产生量约为50580个/a，按10g/个计，约0.5t/a。乙烯共聚乳液桶约405个/a，防水涂料原料桶300个/a。编织袋外售综合利用，乙烯共聚乳液桶直接由厂家回收，防水涂料原料桶清洗后运回湖南群翔科技开发有限公司再次使用。 ③沉淀池沉渣 项目地面冲洗、设备清洗、包装桶清洗等废水主要污染物为SS，经沉淀池沉淀后会产生少量沉渣，各类冲洗废水合计约63.4m3/a。SS浓度按1000mg/L计算，可知沉淀池沉渣产生量约为0.0634t/a。沉渣定期、及时清理后作为建筑垃圾运送至指定建筑垃圾填埋场处理。 ④布袋除尘器截留的粉尘 根据项目废气分析，布袋除尘器截留的粉尘为523.97kg/a，该部分粉尘直接回用于腻子粉的生产。 经查阅《国家危险废物名录（2016）》和《危险化学品名录（2015版）》，本项腻子粉/膏生产和防水涂料生产使用的各原辅材料未列入危险化学品名录中，废包装固废也不属于危险废物。因此，项目营运期产生的废包装固废属于一般固废。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 运输、储存、装卸 | 粉尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 投料 |  | 0.063t/a | 0.0192t/a |
|  | 搅拌 |  | 0.262t/a |  |
|  | 出料 |  | 0.262t/a |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.75mg/m3，1.44kg/a | 1.75mg/m3，1.44kg/a |
| 水污染物 | 生活污水（102.4m3/a） | COD | 250mg/L，0.026t/a | 经隔油池和化粪池处理后做农肥，不外排 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.015t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.003t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.020t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 70mg/L，0.007t/a |  |
|  | 设备清洗废水 （47.9m3/a） | 各原辅材料混合物 | / | 经沉淀池收集回用于生产，不外排 |
|  | 地面冲洗废水（16m3/a） | SS |  |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 75~90dB(A) | 达标排放 |
| 固废 | 生活区 | 生活垃圾 | 0.8t/a | 设垃圾桶后交当地环卫部门清运 |
|  | 原料包装 | 废编织袋 | 0.68t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 乳液桶 | 405个/a | 厂家回收做原用途 |
|  |  | 防水涂料桶 | 300个/a | 清洗后运回厂家做原用途 |
|  | 布袋除尘器 | 截留的粉尘 | 0.524t/a | 回用于生产 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 0.0634t/a | 作为建筑垃圾运送至建筑垃圾填埋场处理 |
| 主要生态影响 本项目评价范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等敏感目标。项目占地面积小，租用现有厂房、办公室，污染物可达标排放，不会对生态环境造成明显影响。 |

# 七、环境影响分析

（一）、施工期环境影响分析 项目租赁空置厂房，无需土建。施工期工作内容为设备安装与调试。主要环境问题为设备安装噪声、设备运输噪声、少量设备包装材料、施工人员生活垃圾及施工人员生活废水。 1、施工期噪声：施工期噪声主要来源于设备安装调试噪声及设备运输噪声，其源强较小，一般在70~80dB(A)之间，由于项目周边敏感点距离相对较近，为减少施工期间噪声对周边居民的影响，环评要求施工时需采取以下防治措施： ①合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工； ②施工期间离路线较近的敏感点，一方面应制订合理的施工计划，加强施工管理，另一方面结合噪声预测情况及早采取相应的防治措施，减小施工噪声对敏感点的影响，必要时设置临时隔声屏障； ③合理安排运输路线，车辆运输时限制车速，禁止鸣笛。 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失，施工期间产生的噪声对周边居民的影响不大。 2、施工期固废：项目施工期固废包括设备包装材料及施工人员生活垃圾。 ①设备废包装材料：项目设备部件运输采取木架或纸盒包装，预计包装材料约0.5t，收集后外售综合利用。 ②施工人员生活垃圾：项目施工期施工人员约3人，不在厂内食宿，少量生活垃圾与周边住户生活垃圾一同由环卫部门清运。 因此项目施工期固废对环境影响较小。 3、施工废水：项目施工期废水主要为施工人员生活废水，施工人员3人，不在厂内食宿，如厕废水利用出租方住宅化粪池处理后用作周边农林浇灌。因此项目施工期废水对周边影响不大。 总体来说，项目施工时间较短，工程量不大，对环境影响较小。 （二）、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 本项目废水主要包括生产废水、设备清洗废水、地面冲洗废水以及员工生活污水。 （1）等级判定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-1。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A）， 计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级：建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排放水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 项目营运期无生产废水外排（清洗废水回用于生产），生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农林浇灌，本项目地表水评价等级为三级B。 地表水环境影响评价自查表见附表1 。 （2）废水污染物及防治措施分析 项目营运期废水主要为厂区员工产生的生活污水和设备、地面清洗废水。 根据工程分析可知，项目设备、地面清洗废水回用于生产不外排。项目生活污水产生量为0.512m3/d，102.4m3/a，污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，其浓度一般分别约为250mg/L、150mg/L、30mg/L、200mg/L、70mg/L。通过公厕化粪池处理后作农林浇灌。 （3）废水污染物处置可行性分析 经现场勘探，项目地周边以林地和农田面积约为3.5ha（东面、南面，梯田），由周边农户定期清掏，可充分消纳本项目生活污水。同时，项目化粪池容积为5m3，化粪池可保证雨季污水3天不外排，因此项目生活废水处置可行。 根据工程分析项目设备清洗、地面冲洗回用量为51.12m3/a，0.26m3/d，项目沉淀池容积为3m3，足以容易项目清洗废水10天以上的沉淀需求。同时项目生产对用水水质要求不高沉淀池废水可以回用于生产，因此项目清洗废水处置可行。 综上，本项目各类废水均能得到综合利用和妥善处理，对周边环境影响较小。 2、大气环境影响分析 （1）评价等级判定 根据工程分析，本项目产生的废气主要为来自加工过程中产生的粉尘（无组织）以及食堂油烟。 现根据HJ2.2-2018《环境影响评价大气评价导则 大气环境》推荐的估算模式对项目无组织废气进行大气影响预测，预测参数及废气预测结果见表7-2至7-5。 表7-2 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值 （mg/m3） 标准来源 TSP 日均值 0.3*3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度℃ 39.4 最低环境温度℃ -4.8 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 不考虑 地形数据分辨率 / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 不考虑 岸线距离 / 岸线方向 / 表7-4 本项目面源预测参数表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） 经度 纬度 1 车间 111.39530 27.22739 236.9 58 44 0 6 1600 正常 颗粒物 0.012 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-5 项目估算模式预测结果表 污染源 一小时Cmax（mg/m3） Pmax（%） 最大落地浓度距离（m） 评价等级 面源 生产车间 TSP 0.005847 0.66 275 三级 由上述估算结果可知项目正常工况下颗粒物占标率Pmax<1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定要求，本项目环境空气影响评价等级为三级，不进行进一步预测与评价。 （3）食堂油烟 本项目职工8人在场区用餐，设有一个厨房，1个灶台，食堂燃料为液化气，属于清洁能源。动植物油以30g/d•人计，年工作时间为200天，则耗油量为240g/d，48kg/a。根据类比调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本环评取3%。经核算，食堂油烟产生量约为7.2g/d，1.44kg/a。烹饪时间按3h/d计算，厨房设家用抽油烟机，排风量按4000m3/h计，油烟排放浓度为1.75mg/m3≤2.0mg/m3《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 （4）废气污染防治措施可行性分析 本项目为腻子胶、腻子膏、防水涂料生产项目，主要大气污染物为颗粒物。项目所用设备均为配置有收尘装置+脉冲布袋除尘器的密闭生产线，同时建设有全封闭厂房，可有效降低粉尘对外环境的影响，因此项目废气污染防治措施是可行的。 综上，本项目营运期产生的废气对周边大气环境影响较小。 3、噪声对环境的影响分析 本项目营运期噪声主要来自腻子粉、膏和水性涂料各生产设备运行时产生的噪声，项目高噪声设备主要为腻子膏生产线、腻子粉生产线、防水涂料分散机、空压机等，单台设备噪声值为75~85dB（A）。项目所有的生产设备均放置在生产车间内。由于项目与居民距离较近，建设单位应严格采取以下措施：对高噪声设备设置减震基座，在空压机风机出口安装消音器；及时对设备进行维护检修，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强工人对原料及产品的装卸操作管理，尽量避免物料从高处坠落等而产生不必要的噪声。通过采取以上措施，预计可降噪15dB（A）左右，项目主要的生产设备噪声对项目厂界噪声影响预测结果见下表。 表7-6 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点 噪声源 数量 台（套） 单台设备 dB（A） 距厂界距离 m 贡献值 dB（A） 厂界叠加贡献值 dB（A） 东厂界 卧式腻子膏自动化生产线 2 85 10 50 55.6 卧式简易干粉生产线 2 75 10 40 分散机 2 85 10 50 空压机 1 85 15 46.5 南厂界 卧式腻子膏自动化生产线 2 85 7 53.1 56.6 卧式简易干粉生产线 2 75 18 34.9 分散机 2 85 25 42 空压机 1 85 30 40.5 西厂界 卧式腻子膏自动化生产线 2 85 45 37 44.3 卧式简易干粉生产线 2 75 45 27 分散机 2 85 45 37 空压机 1 85 40 38 北厂界 卧式腻子膏自动化生产线 2 85 30 40.5 54.6 卧式简易干粉生产线 2 75 25 32 分散机 2 85 18 44.9 空压机 1 85 7 53.1 居民 / 贡献值dB（A） 距离m 背景值 预测值 西侧4m处居民 / 44.3 4 54.8 55.2 西北侧15m处居民 / 44.3 15 49.7 50.8 北侧居民楼系项目办公生活所用。 根据表7-6可知，项目高噪声设备经减振、隔声、消音及距离衰减后厂界四周贡献值均满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12523-2011）2类标准要求。最近点居民噪声预测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 综上分析，项目营运期噪声对周边环境影响较小。 4、固体废物对环境的影响分析 本项目固废主要包括生活垃圾、一般性废包装袋（桶）等。 项目生活垃圾产生量约为0.8t/a，站内设垃圾桶收集后交由当地环卫部门进行清运处理。项目产生废编织袋0.5t/a，外售综合利用；乙烯共聚乳液桶4058个/a，厂家回收作原用途回收；防水涂料原料桶300个/a，清洗后运回湖南群翔科技开发有限公司再次使用。沉淀池沉渣0.0634t/a，定期、及时清理后作为建筑垃圾运送至指定建筑垃圾填埋场处理；布袋除尘器截留的粉尘0.524t/a，回用于腻子粉生产。经查阅《国家危险废物名录（2016）》，本项目原料购买使用后产生的废包装固废不属于危险废物，可作为一般固废处理。 综上分析，项目固废均得到妥善处置对外环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，本项目为墙体涂料制造类项目，属于污染影响型项目。 ①占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》可知建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，本项目总占地面积为2589m2，属于小型规模。 ②敏感程度划分 项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-7。 表7-7 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等突然环境敏感目标的 较敏感 建设周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 经现场勘察，本项目周边50m范围内为农田、居民，根据上表可知，本项目敏感程度为敏感。 ③项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为腻子粉、防水涂料生产项目，属于制造业-金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品-其他类，为Ⅲ类项目。 ④评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地柜面与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-8。 表7-8 污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 - - 本项目占地规模为小型，敏感程度为不敏感，根据上表可知，评价工作等级为三级。评价范围见表7-9。 表7-9 现状调查范围 评价工作等级 影响类型 调查范围 占地范围内 占地范围外 三级 污染影响型 全部 0.05km范围内 （2）土壤环境影响分析 项目不会造成土壤盐化、酸化、碱化，工程属于污染影响型项目，对土壤的影响途径主要为大气沉降（无组织粉尘）、垂直渗入（沉淀池）。根据工程分析，本项目大气沉降土壤环境影响因子为TSP，垂直渗入土壤环境影响因子为SS。考虑到场地地面已经硬化，所以不进行土壤监测。 （3）控制措施 为减小项目运行对土壤环境的影响，项目所有物料（原料——成品）均采用编织袋、塑料桶密闭运输减轻TSP的沉降影响；同时场地内做到全面硬化及基础防渗，沉淀池设置重点防渗减轻SS的垂直渗入影响。 （4）土壤影响分析结论 综上分析，项目在做好污染防控措施措施后，项目运行不会对周边土壤环境造成影响，因此项目建设对土壤环境的影响是有限的可控的。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接收的水平。 （1）重大危险源判定 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）所列危险品名录以及《国家危险废物名录（2016）》，本项目生产需使用到的原料不在其所列危险化学品范围内，生产过程中产生的废包装固废也不属于危险废物，因此本项目无重大环境危险源。 1、风险潜势初判 （1）Q值的确定 根据工程分析，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），可知项目不涉及危险物质，因此Q=0。 （2）风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），项目Q＜1 ，故该项目环境风险潜势为I。 2、环境风险评价等级 项目无风险物质暂存，Q=0，风险潜势为I，因此环境风险评价等级为简单分析。综合考虑项目环境风险为粉状固体引发的爆炸及原料堆存引发的火灾。 表7-10 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 表7-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产腻子粉2100吨、腻子膏1500吨、防水涂料300吨建设项目 建设地点 湖南省 邵阳市 北塔区 茶元头乡 马家村 地理坐标 E111.39530°，N27.22743° 主要危险物质及分布 危险物质：无 分布：无 环境影响途经及危害后果 食用淀粉扬尘引发的爆炸或乙烯共聚乳液引发的火灾 风险防范措施及要求 ①项目所用的双飞粉、膨润土等为矿粉，不会有爆炸风险。可能造成爆炸的原料为食用淀粉，存量0.2t。要求建设方加强食用淀粉的管理，若发生淀粉扬尘应及时浇水打湿降低爆炸风险。 ②项目防水涂料亦有防火功能，一般情况不会发生火灾，引发火灾的主要物质是乙烯共聚乳液，存量为0.2t。要求建设方加强对乙烯共聚乳液储存、使用的管理，同时在储存点及生产车间配置灭火器。 总体来说只要建设方加强管理，项目火灾、爆炸的风险是极低的。 事故应急措施 ①总平面布置应充分考虑布局的安全性，生产区与区外道路应保持畅通，以便于安全疏散和消防车辆通行，同时在厂内设置完善的消防设施。 ②必须严格按照有关安全生产的规定进行，生产车间及附属构筑物必须严格按《建筑设计防火规范》的要求进行设计和建设； ③加强员工的思想品德和安全意识教育，提高员工的责任心和主观能动性；严格遵守相关操作规程，加强岗位培训，落实安全生产岗位责任制，加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查； ④建立事故预防、监测、检验、报警系统，购买紧急救护医疗物资，采取技术、工艺、 设备、管理等综合预防措施，确保工作人员和临近居民不受有害气体的危害；采用优质的相应设备，对相关的设备进行重点安全监督； ⑤配备专门的消防器材和设备，设置消防通道，并设专人定期检查，保证设施完好。提高项目生产的自动化控制水平，减少操作偏差，加强事故管理，研究相关企业的事故分析，充分吸取经验教训。 3、环境风险评价结论 本项目为腻子粉/膏及防水涂料生产项目，原料中的食用淀粉可能会出现爆炸事故、乙烯共聚乳液可能引发火灾事故风险。总体来说项目爆炸、火灾的风险极低，通过加强管理、加强车间通风、配备齐全消防等，能有效规避环境事故及其带来的影响。因此项目环境风险是可控的。 （三）、项目产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于该目录中的限制类及淘汰类项目，本项目使用的生产机械设备均不属于该指导目录中的限制类及淘汰类生产设备。因此，本项目建设符合国家产业政策。 （四）、项目规划选址合理性分析 项目所在地位于湖南省邵阳市北塔区茶元头社区马家村三组1号，总占地面积2589m2。根据《湖南省邵阳市城市整体规划2016-2030》（中心城区近期建设用地规划图）（见附件3），项目用地属于发展备用地，待城市规划明确该地用地类型后，本项目将无条件服从规划要求并进行调整。项目地不属于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区。 项目营运期无废水外排，废气采取有效收集措施后由布袋除尘器处理，固体废物经综合利用或妥善处置，噪声采取加强管理、合理布局、夜间禁产、隔声减震等措施厂界及敏感点的预测结果可以达标，因此项目选址从环保角度考虑后基本合理。 （五）、平面布置合理性分析 项目共租赁一栋1F钢结构厂房（层高6m）。项目出入口通过北侧进场道路连通村道外接兴梽路，成品区位于厂房西部，原料库及生产区位于厂房东部，办公生活设施依托的出租方住宅位于厂房北侧。项目功能区分区明确。 本项目邻近居民住宅，营运期主要污染物为废气及噪声。各类废气经处理后预测可以达到相关质量标准对周边影响较小；噪声经设备降噪厂房隔声后可以达到相关质量标准对周边影响较小。同时项目将高噪声设备设置在远离居民的东部。因此项目选址在确保各项环保措施落实到位的情况下对周边敏感点影响较小，从环保角度考虑项目平面布置基本可行。 （六）、生态红线相符性分析 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据邵阳市生态红线图（详见附图），项目选址不在生态保护红线范围内。因此，项目建设符合生态红线保护要求。 （七）、建设项目竣工环境保护验收一览表 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目竣工环境保护措施见表7-12。 表7-12 建设项目竣工环境保护验收一览表 内容 类型 排放源 污染因子 环保措施 验收标准 废气 生产车间 粉尘 吸风管道+布袋除尘器+车间封闭 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准 食堂 油烟 家用抽油烟机 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 废水 生活污水 COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 经隔油池和化粪池处理后做农肥，不外排 《农业灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准 设备清洗废水、地面冲洗废水 SS 经沉淀池收集回用于生产，不外排 合理处置 噪声 机械设备 Leq 高噪设备设置减震基座，空压机风机出口装消音器，设备及时检修维护 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活区 生活垃圾 设垃圾桶收集交当地环卫部门清运 合理处置 原料包装 废包装固废 于厂区综合楼杂物间暂存，集中收集编制袋外售综合利用、乳液桶、防水涂料桶厂家回收 沉淀池 沉渣 作为建筑垃圾运送至建筑垃圾填埋场 布袋除尘器 截留粉尘 回用于腻子粉生产 （七）、环境监测 （1）环境管理 1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 2）对项目区内的公建设施给排水管网等进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通。 3）加强项目区的清洁，对原辅材料分类整齐堆放，生活垃圾的收集管理应由专人负责，做到日产日清，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒。 项目环境保护责任人应充分发挥项目赋予的权力，认真履行相应职责，关心并积极听取可能受项目影响的附近居民的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 （2）环境管理简要分析 1）项目环境管理机构与制度 项目运营时必须由专人负责环境保护，建立废气、噪声、固废、废水、绿化等各个方面的环境管理制度；经常进行环境意识宣传教育，培养全体员工的环保意识，保护厂区周围生态环境。 项目环境保护责任人应充分发挥项目赋予的权力，认真履行相应职责，关心并积极听取可能受项目影响的附近居民的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 2）环境监测计划的建议 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。本项目的环境监测可委托有资质的环境监测单位进行。污染源监测计划见表7-13。 表7-13 污染源监测计划表 监测时期 监测项目 指标 频次 监测点 营运期 废气 TSP 每年监测一期， 1次/天、 场界下风向10m处 厂界噪声 等效连续A声级 每年监测一次，昼间、夜间各监测一次 东、南、西、北厂界 居民噪声 西面4m居民；西北面15m居民 项目不设排污口，亦无危险废物产生及储存。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型 排放源 污染物名称 防治措施 预期治理效果 废气 生产车间 粉尘 吸气管道+布袋除尘器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 食堂 油烟 家用抽油烟机 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 废水 生活污水 COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 经隔油池和化粪池处理后做农肥，不外排 《农业灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准 设备清洗废水、地面冲洗废水 SS 经沉淀池收集回用于生产，不外排 合理处置 噪声 机械设备 Leq 高噪设备设置减震基座，空压机风机出口装消音器，设备及时检修维护 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生活区 生活垃圾 设垃圾桶收集交当地环卫部门清运 合理处置 原料包装 废包装固废 于厂区综合楼杂物间暂存，集中收集编制袋外售综合利用、乳液桶、防水涂料桶厂家回收 沉淀池 沉渣 作为建筑垃圾运送至建筑垃圾填埋场 布袋除尘器 截留粉尘 回用于腻子粉生产 生态保护措施及预期效果： 项目在落实好本报告提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，对周边植被及农作物生长等产生的影响较小。

# 九、结论与建议

（一）、结论 1、项目概况 近年，我国涂料工艺得到飞速发展，汽车工业、住宅建设、能源交通工业迅速崛起，带动了汽车涂料、建筑涂料、道路标志涂料、防腐涂料、卷材涂料等市场需求的大幅增长，由于环境保护意识增强和国家环境法规的制定，刺激了水性涂料、高固体分子涂料、粉末涂料和UV固化涂料的技术产品的大力开发和推广应用。因而使环保型涂料成为未来涂料发展的必然趋势。基于环保涂料具有广阔市场前景，湖南好腻建材科技有限公司投资500万元，于邵阳市北塔区茶元头社区马家村三组1号租赁蔡家院子一处钢结构空厂房及土地（该厂房屋顶为光伏发电项目，现安装有12m×4m太阳能发电板8块），建设年产腻子粉2100吨、腻子膏1500吨、防水涂料300吨建设项目。 产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于该目录中的限制类及淘汰类项目，本项目使用的生产机械设备均不属于该指导目录中的限制类及淘汰类生产设备。因此，本项目建设符合国家产业政策。 项目规划选址合理性分析 项目所在地位于湖南省邵阳市北塔区茶元头社区马家村三组1号，总占地面积2589m2。根据《湖南省邵阳市城市整体规划2016-2030》（中心城区近期建设用地规划图）（见附件3），项目用地属于发展备用地，待城市规划明确该地用地类型后，本项目将无条件服从规划要求并进行调整。项目地不属于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区。 项目营运期无废水外排，废气采取有效收集措施后由布袋除尘器处理，固体废物经综合利用或妥善处置，噪声采取加强管理、合理布局、夜间禁产、隔声减震等措施厂界及敏感点的预测结果可以达标，因此项目选址从环保角度考虑后基本合理。 平面布置合理性分析 项目共租赁一栋1F钢结构厂房（层高6m）。项目出入口通过北侧进场道路连通村道外接兴梽路，成品区位于厂房西部，原料库及生产区位于厂房东部，办公生活设施依托的出租方住宅位于厂房北侧。项目功能区分区明确。 本项目邻近居民住宅，营运期主要污染物为废气及噪声。各类废气经处理后预测可以达到相关质量标准对周边影响较小；噪声经设备降噪厂房隔声后可以达到相关质量标准对周边影响较小。同时项目将高噪声设备设置在远离居民的东部。因此项目选址在确保各项环保措施落实到位的情况下对周边敏感点影响较小，从环保角度考虑项目平面布置基本可行。 5、生态红线相符性分析 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据邵阳市生态红线图（详见附图6），项目选址不在生态保护红线范围内。因此，项目建设符合生态红线保护要求。 6、环境质量现状调查结论 （1）环境空气：邵阳市罐头厂2019大气常规监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）二级标准。建设项目所在地为区域环境空气质量不达标区域。 （2）地表水环境：项目区域内桂花渡水厂监测断面的各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体相应标准限值，区域资江断面水质较好。 （3）声环境：由监测结果可知，项目区域噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目区域声环境质量较好。 7、环境影响评价结论 （1）施工期 项目租赁空置厂房，无需土建。施工期工作内容为设备安装与调试。主要环境问题为设备安装噪声、设备运输噪声、少量设备包装材料、施工人员生活垃圾及施工人员生活废水。施工噪声采取加强管理、合理安排工作时间等措施后对周边影响不大；施工期固废综合处置对周边影响不大；施工废水经化粪池处理用作农肥对周边影响不大。 总体来说，项目施工时间较短，工程量不大，对环境影响较小。 （2）营运期 ①空气环境：本项目产生的废气主要为来自加工过程中产生的粉尘以及食堂油烟废气。粉尘主要产生在生产车间内，各产尘环节配置吸风管道送至脉冲式布袋除尘器进行集中处理后在厂区无组织排放后再经过车间沉降扩散至大气环境。粉尘排放量极小，外排粉尘对周边环境影响较小。食堂油烟废气设抽油烟机处理，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）2.0mg/m3，对区域环境空气影响较小。 ②水环境：本项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经隔油池和化粪池处理后作农肥。生产废水主要为各原辅材料混合液体，企业拟设置沉淀池对冲洗废水进行收集处理，最后作为工艺用水与自来水混合回用于打浆工序，不外排。项目废水均能得到综合利用和妥善处理，对地表水环境影响较小。 ③声环境：本项目营运期噪声主要来自各生产设备运行时产生的噪声。通过采取对高噪声设备设置减震基座，在空压机风机出口安装消音器，设备及时检修维护等措施，项目生产噪声对敏感点影响较小。 ④固体废物：本项目固废主要包括生活垃圾、一般性废包装袋（桶）、沉淀池沉渣、布袋除尘器截留的粉尘等。生活垃圾设垃圾桶收集后交由当地环卫部门进行清运处理，废编织袋外售综合利用，废塑料桶由厂家回收用作原用途，沉淀池沉渣定期、及时清掏后作为建筑垃圾运至建筑垃圾填埋场填埋处置，布袋除尘器截留的粉尘回用于生产。项目固废均能得到合理处置，对周边环境影响较小。 8、环境风险分析结论 本项目为腻子粉/膏及防水涂料生产项目，原料中的食用淀粉可能会出现爆炸事故、乙烯共聚乳液可能引发火灾事故风险。总体来说项目爆炸、火灾的风险极低，通过加强管理、加强车间通风、配备齐全消防等，能有效规避环境事故及其带来的影响。因此项目环境风险是可控的。 9、总结论 本项目建设符合国家产业政策及有关规定要求，工程选址可行，总平面布局合理。建设方在认真落实本报告表中各项污染物防治措施前提下，污染物可实现达标排放，固废能得以妥善处置，项目对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，本项目建设可行。 二、建议和要求 1、加强生产与环境管理，建立健全各项规章制度；实行清洁生产，保障环保设施正常运行。禁止污染物非正常排放。 2、严格落实本环评提出的各项意见。 3、如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 4、建设单位应确切落实土地性质后方可施工建设。

# Text boxes

土砂、双飞粉、水泥、乳胶粉、羧丙基甲基纤维素

粉尘、废包装

原辅料

粉尘、噪声

搅拌

粉尘、噪声

封装

成品

图5-1  腻子粉工艺流程及产污节点图

双飞粉、膨润土、乙烯共聚乳液、使用淀粉、羧丙基甲基纤维素、水

粉尘、噪声、废水

打浆

粉尘、噪声

搅拌

噪声

封装

成品

图5-2  腻子膏工艺流程及产污节点图

防水涂料

（1t/桶，液态）

噪声

分散机

噪声

封装

图5-3  防水涂料工艺流程及产污节点图

成品

25.6

102.4

128

102.432

作农肥

隔油池、化粪池

生活用水

敏感程度

评价工作等级

38.32

657.9新鲜水

蒸发10%，5.11

47.9

设备清洗用水

51.12

沉淀池

占地规模

回用于生产

12.8

16

46.01

地面冲洗用水

420.49

420.49

466.5

产品原料

进入产品

生产用水

图5-4   本项目水平衡图  （单位m3/a）

评价工作等级

占地规模

敏感程度