国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称： 年产5000套实木床建设项目

建设单位（盖章）：邵阳市浩炎家具有限公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：二〇二〇年四月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别──按国标填写。

4. 总投资──指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	4

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	14

五、环境工程分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	31

七、环境影响分析	32

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	51

九、结论与建议	52

附件：

附件1  环境影响评价委托书

附件2  土地租赁合同

附件3  监测报告及质保单

附件4  营业执照

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目环境监测点位布置图

附图4  项目环境保护目标分布图

附图5  区域水系图

附图6  现场照片

附表：

附表1：建设项目基础信息表

附表2：地表水环境评价自查表

附表3：大气环境评价自查表

附表4：土壤环境评价自查表

附表5：环境风险评价自查表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000套实木床建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市浩炎家具有限公司 |
| 法人代表 | 苏浩炎 | 联系人 | 苏松军 |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市北塔区茶园头街道办事处茶园头村大岭上组67号 |
| 联系电话 | 17773931882 | 传真 | / | 邮政编码 | 422000 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市北塔区茶园头街道办事处茶园头村大岭上组67号项目中心坐标：E 111.38119°，N 27.21035° |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类 别及代码 | 木质家具制造C2110 |
| 占地面积（平方米） | 6000 | 绿化面积（m2） | / |
| 总投资 （万元） | 180 | 其中：环保投资(万元) | 34 | 环保投资占总投资比例 | 18.9% |
| 评价经费（万元） |  | 投产日期 | 2020年5月 |
| 工程内容及规模 1、项目由来 随着社会经济的发展，人们生活水平的提高，木质床具以其美观的外形、价低质优的特性迅速成为家具市场的主流产品，在此背景下邵阳市浩炎家具有限公司租赁当地居民土地及中铁一局预制场空置厂房（租赁合同见附件2）在邵阳市北塔区茶园头街道办事处茶园头村大岭上组67号投资建设年产5000套实木床建设项目，项目建成后年产实木床5000套（包括床头柜）。本项目的建设有利于当地经济发展，又促进了当地劳动力就业，具有良好的经济效益和社会效益。环评介入时场地有一栋占地面积为4200m2的1F钢结构厂房及一栋700m2的办公板房。环评介入时项目尚未开工建设，亦未开工生产。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目分类管理名录》（环境保护令第44号，2018年4月28修改实施）的规定，本项目属于“十、家具制造业”中27“家具制造”，其中“有电镀或喷漆工艺且年用油漆量（含稀释剂）10吨及以上”的应编制环境影响报告书，“其他”应编制环境影响报告表，本项目有喷漆工艺，但年用油漆量（含稀释剂）小于10吨，属于“其他”，应编制环境影响报告表。受邵阳市浩炎家具有限公司的委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，环评单位立即组织评价人员对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行现场充分调查和资料收集基础上，按照有关环评导则和技术规范的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目建设基本情况 （1）项目概况 ①项目名称：年产5000套实木床建设项目； ②建设单位：邵阳市浩炎家具有限公司； ③建设性质：新建； ④建设地点：邵阳市北塔区茶园头街道办事处茶园头村大岭上组67号； ⑤中心坐标：E 111.38119°，N 27.21035°； ⑥投资总额：180万元，其中环保投资34万元，占总投资的18.9%。 （2）项目建设内容 项目总用地面积6000m2，总建筑面积4900m2。利用现有厂房，将厂房分为原料库、加工区、组装区、晾干房、打包区、喷漆房、打磨房、成品库、油漆房；办公室生活设施位于厂房西面一栋L行板房，厂区不设住宿；公用工程主要为供电工程、给水工程；以及相应的环保工程。项目具体组成情况见下表。 表1-1 项目总体组成一览表 序号 项目类型 内容、规模 结构、功能 依托情况 1 主体工程 生产车间 h=6m 半封闭（喷漆房全封闭），建筑面积4200m2 钢结构，主体厂房 依托现有厂房 其中 原料仓库 500m2 原辅材料堆存 依托现有厂房，套内结构微调 加工区 600m2 木料加工 组装区 600m2 部件组装 喷漆房 250m2 喷漆 晾干房 250m2 晾干 打磨房 250m2 打磨 打包区 450m2 打包 油漆房 200m2 油漆存放 成品库 450m2 成品堆存 2 辅助工程 办公生活 厂房西侧 现有，活动板房 依托现有板房 3 环保设施 废气处理 木质、打磨粉尘经过布袋吸尘器处理后场地内收集外售 新建环保设施 有机废气：水帘柜+UV光解＋活性炭吸附+15m排气筒 噪声处理 消声器、减振垫、厂房隔声等 固废处理 垃圾桶、一般固废桶、危废暂存间（组装区东部8m2） 废水处理 项目水帘柜废水沉淀捞渣后回用（定期更换，沉淀池容积为10m3），生活废水利用化粪池（5m3）处理后用作农林浇灌 4 公用工程 供电工程 电网接入，所有生产设备以电为能源 依托现有工程 给水工程 市自来水厂供水 排水工程 场地内无废水产生，雨水通过棚顶水槽延地势流入东面水塘 3、场地现状及周边环境 场地现状：项目场地整体呈不规则形，场地高程为232.3m。根据业主介绍，项目场地为茶元村5户村民共有，场地现有厂房及办公室为中铁一局预制场厂房（该预制场于2016年修建，2018年关闭），环评介入时预制场所有设备、原辅材料等均已撤走。 周边环境：本项目位于邵阳市北塔区茶园头街道办事处茶园头村大岭上组67号。最近居民为东北面30m处为茶元村大岭上居民，无阻隔。此外东南110m、北面40m均有少量居民分布，有山体阻隔；西南面紧邻邵阳中驰商品混凝土股份有限公司搅拌站，无阻隔；西面、南面、北面分布有林地，东北面隔居民区有少量田地；南面210m处为茶元溪。 4、总平面布置 办公室位于场地西南部，厂房位于场地东部根据工艺需求将厂房分为原料库、加工区、组装区、晾干房、打包区、喷漆房、打磨房、成品库、油漆房。危废暂存间位于厂房东部。具体平面布置见附图2。 5、主要生产设备 表1-2 项目主要设备一览表 序号 设备名称 功能 型号 数量 产地 1 高速立铣机 木料开槽 MX5117B 1台 佛山 2 立式镂铣机 木料开槽 MX5115A 1台 佛山 3 冷压机 木料胶合 60吨压力 2台 佛山 4 细木带锯机 木料切断 MJ346 1台 佛山 5 送材机 物料输送带 四轮八送 1台 广东 6 四排钻 木料开孔 MZ73124F 1台 广东 7 齐头锯 木料切断 MZ2438 1台 广东 8 五碟锯 木料切断 MD2108B 1台 广东 9 吊铣机 木料开槽 MX5057 1台 广东 10 压刨机 木料刨平 MB106C 1台 广东 11 精密截板锯 木料切断 MJ6128 1台 广东 12 吸尘打磨房（打磨抛光设备一体房） 打磨、抛光 MHF40A 2台 广东 13 布袋吸尘器（配引风机） 粉尘收集 MF9022/9030 3套 广东 14 1000砂光机 漆面抛光 SGJ1000 1台 青岛 15 空压机 / MH3248-60T 1台 广东 16 环保型静电喷漆机 喷漆 / 1台 广东 6、产品方案 项目产品方案如下表所示。 表1-3项目产品方案 序号 产品名称 年产量 备注 1 实木床 5000套/a 网络销售，50%床不配床头柜 其中 木背床 2500套/a 皮背床 2500套/a 床头柜 5000个/a 7、主要原辅材料及能源消耗 表1-4 主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 年用量 性状 规格 最大储量 备注 来源 1 木质板材 400m3 块状 / 100m3 / 外购 2 皮料 2500m2 整装 / 500m2 皮背床 外购 3 海绵 1500m2 整装 / 200m2 皮背床，厚度0.4cm 外购 4 纽扣及其他部件 0.5t 盒装 / 50kg 非木质部件 外购 5 油性PU面漆 1t 4t 液体 2.5kg/桶 25kg / 外购 6 油性PU底漆 1t 液体 2.5kg/桶 25kg / 外购 7 稀释剂 1t 液体 2.5kg/桶 25kg / 外购 8 固化剂 1t 液体 2.5kg/桶 25kg / 外购 9 包装膜 2t / / 200kg 成品表面覆膜 外购 10 硬纸板 4t / / 500kg 成品包装 外购 11 絮凝剂 0.2t / / 50kg 沉淀池絮凝 外购 12 水 439m³/a / / / / 自来水 13 电 10万kW·h/a / / / / 供电所 8、油漆用量及主要成分 ①所需喷漆产品情况 根据建设方介绍，项目需要喷漆的产品总面积核算情况见表1-5。 表1-5 项目喷漆面积核算情况一览表 产品 产量 单个产品喷漆面积（m2） 年喷漆面积（m2） 面漆面积 底漆面积 面漆面积 底漆面积 木背床 2500套 2 2 5000 5000 皮背床 2500套 1 1 2500 2500 床头柜 5000套 1.5 1.5 7500 7500 合计 15000 15000 计算公式 油漆用量采用以下公式计算： 其中，m—油漆总用量（t/a） —油漆密度（g/cm3） —涂层厚度（μm） s—涂装总面积（m2/a） NV—原漆中的固体成分 —上漆率。 ②参数选定 表1-6 油漆用量计算参数一览表 类型 油漆密度（g/cm3） 涂层厚度（μm） 原漆中的体积固体份（%） 上漆率（%） 面漆 1.25 35 55 60 底漆 1.25 35 55 60 备注：根据东京都环境局《工业VOCs对策导则》可知，一般喷枪上漆率为50%~65%，本次评价取60%。 喷漆所用漆量计算见表1-7。 表1-7 油漆用量计算结果一览表 喷涂面积 （m2/年） 底漆 （t/a） 其中 面漆 （t/a） 其中 油漆 稀释剂 固化剂 油漆 稀释剂 固化剂 15000 2 1 0.5 0.5 2 1 0.5 0.5 备注：本项目油漆、稀释剂、固化剂的调配比例为1:0.5:0.5 由表1-6和表1-7核算可知，本项目油漆（含固化剂、稀释剂）使用量为4t/a。原辅材料主要理化性质及成分一览表见表1-8。 表1-8 项目主要原辅材料成分一览表 名称 理化性质及主要成分 稀释剂 用于调稀油漆，降低油漆的黏度，满足喷枪使用。稀释剂主要成分为二甲苯、丁醇等挥发性气体。二甲苯占20%，挥发组份(包含丁醇等挥发组份)占80%。 固化剂 固化剂是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。主要成分为苯酚磺酸，占100%，为固体组份。 油性PU底漆 不饱和聚酯漆，固相为不饱和聚酯树脂、色片、填料等，比例约为60%；液相为醋酸丁酯、甲苯以及二甲苯，比例约为40%，其中甲苯占15%、二甲苯占10%，醋酸丁酯占15%。底漆:稀释剂按比例1: 0.5进行调漆，然后进行喷枪高压喷漆。 油性PU面漆 聚氨酯漆主要固相成分为聚氨酯树脂、色片、填料，比例约为65%;液相为醋酸丁酯、PMA以及二甲苯，比例约为35%，其中二甲苯占10%，醋酸丁酯占20%，PMA占5%。 面漆:稀释剂:固化剂按比例为1: 0.8: 0.5进行调漆， 然后进行喷枪高压喷漆。 甲苯 结构式: C7H8；外观：无色透明液体，有类似苯的芳香气味；相对密度0.866，沸点110.6℃，熔点-94.9℃，相对密度0.87，燃点为535℃，闪点(闭口)4℃，爆炸极限(下限)1.2%(vol)，(上限)7.0%(voI)。较低级同系物难溶于水，与醇、醚、酮等有机溶剂混溶。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.2%~7.0% (体积)。低毒，半数致死量(大鼠，经口) 5000mg/kg。高浓度气体有麻醉性。有刺激性。 二甲苯 结构式: C4H10O；外观:二甲苯是一种无色透明液体；密度: 0.86 g/cm3。溶解性:不溶于水，溶于乙醇和乙醚。有赤性。燃烧性:易燃;闪点℃: 25；自燃温度℃: 463；爆炸极限%:下限1.0，上限7.0；一般为对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯及乙基苯的混合物。级别一般为净水3℃和5℃馏程的优级品和一级品。二甲苯(PX)属于芳香烃类，人在短时间内吸入高浓度的甲苯或甲苯，会出现中枢神经麻醉的症状，轻者头晕、恶心、胸闷、乏力，严重的会出现昏迷甚至因呼吸循环衰竭而死亡，主要来自于合成纤维、塑料、燃料、橡胶等，隐藏在油漆、各种涂料的添加剂以及各种胶粘剂、防水材料中，还可来自燃料和烟叶的燃烧。 絮凝剂AB剂 A剂：成分为高分子表面活性剂等,外观为白色半透明液体,能够“捕捉”进入循环水中的过喷漆,将漆雾包裸并通过化学作用穿透和破坏油漆中的功能基因,使其完全消除黏性。 B剂：主要由高分子阳离子聚合物,表面活性剂等组成,外观为无色—淡黄色黏稠液体,根据“搭桥”原理,聚合物吸附在漆雾颗粒的表面又吸附在另一个漆雾颗粒的表面,聚集被A 剂消黏的漆雾颗粒,最终形成能够容易上浮的海棉状大块絮状物,便于打捞并保持水质干净。絮凝剂的主要成分为聚丙烯酰胺（PAM），相对分子质量一般为（1.0~1.5）*10^6.可用作有机絮凝剂的还有DMC-AM共聚物、聚二甲基二烯丙基氯化铵、DMDAAC-AM共聚物、双氰胺-甲醛类阳离子絮凝剂、化学改性天然高分子絮凝剂等；无机絮凝剂有硫酸铝、三氯化铁、聚合氯化铝、聚合硫酸铁等。 9、项目投资情况 项目总投资180万元，其中环保投资34万元，占总投资比例的18.9%。资金全部来源于业主单位自筹解决。投资构成见表1-9，环保投资具体内容见表1-10。 表1-9投资具体构成 序 号 项目名称 投资金额（万元） 1 场地租赁及厂房修缮、装饰 60 2 设备购置安装费 60 3 其他投资 20 4 环保投资费 34 5 流动资金 6 合 计 180 表1-10 环保投资内容 序号 污染类型 环保设施 预计投资（万元） 1 营运期 废气 喷漆废气 喷漆房+水帘柜 UV光解+活性炭 15 木质粉尘 集气罩 布袋除尘器*3 9 打磨粉尘 密封打磨房 打磨专用布袋除尘器 15m烟囱 2 食堂抽油烟机 1 废水 水帘柜废水收集、防渗 1 噪声 高噪声设备安装橡胶减震设施设备、厂房隔声 1 固废 垃圾桶、危废暂存间 5 合计 34 10、公用工程 ①给水：生活用水为自来水。 ②排水：项目无生产废水外排，生活废水不在厂区产生，厂区全面覆盖雨棚，雨水延地势流入东面水塘。 ③供电：本项目用电由周边电网供应。 ④能源：本项目能源消耗为电能。 11、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，年工作300天，每天生产8小时。提供午餐，不在厂内住宿。项目预计2020年4月开工建设，2020年6月投入运行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据业主介绍，项目场地为茶元村5户村民共有，场地现有厂房及办公室为中铁一局预制场厂房（该预制场于2016年修建，2018年关闭），环评介入时预制场所有设备、原辅材料等均已撤走。场地无遗留的历史环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性）： 1、地理位置 邵阳市位于湖南省中部略偏西南，在资江上游，整个市的轮廓出现在雪峰山脉和长衡盆地之间，三面高山环绕，中部低平，位于东经109°49′至 120°05′和北纬25°28′至27°40′之间, 东西直线横距234km，南北直线纵距 167.5km，总面积为20876km2。邵阳市东临衡阳，东南是永州市，南靠广西壮族自治区，西接怀化，北依娄底。邵阳市城区位于市境东北面，邵水与资江汇流处，地处湘中腹地，是资水上游的水路要冲、湘中重镇。 邵阳市北塔区位于邵阳市城区北部，地处北纬27°11′29″~27°18′12″，东经110°29′23″~110°20′48″。北塔区西邻邵阳县，北接新邵县，东南两面与双清、大祥两区隔江相望。境内有320国道横贯东西，207国道和1821省道纵连南北，洛湛铁路等“七纵十横”城区路网基本形成。 本项目位于邵阳市北塔区茶园头街道办事处茶园头村大岭上组67号，项目中心坐标：E 111.38119°，N 27.21035°。最近居民为东北面30m处为茶元村居民，此外东150m、东南面200m均有少量居民分布；西南面紧邻邵阳中驰商品混凝土股份有限公司搅拌站；西面、南面、北面分布有林地，东北面隔居民区有少量田地；南面200m处为茶元溪。项目地理位置图见附图1。 2、地质地貌地形 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125m，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的5 7.6％、29.9％、12.2％。地貌构成是五份山地，三份丘陵、二份平地。总趋势是西高东低，南北高、中心低，四周向中心倾斜。 邵阳市境地层，从前震旦系至第四系均有出露，共13个系、17个系统、2个阶、19个组、10个段，邵阳市区出露的岩层有石炭系灰岩、页岩、白垩系红色砂烁岩、粉砂岩等，两者呈角度不整合接触。市区内土、岩层及其厚度各地分布不一，资江岸边的建筑工程地基多数见有砾石层或卵石层。 本项目所在地属丘陵地貌，评价区域最高海拔为+232.7m，最低海拔为+231.5m，项目拟建地四周均为山地平均海拔为+232.3m，地势较高。 3、水文 县境内大小河流61条，主要有资水、夫夷水、赧水、檀江等。夫夷水、赧水汇合于境内双江口，成Y型展布北上，檀江纵贯境东。在邵阳县霞塘云乡双江口（又名罗家庙）以上分两源：西源为赧水，旧志又称资水、都梁水，1979年版《辞海》中称赧水，源出城步苗族自治县资源乡青界山主峰黄马界西麓，由西南向东北流经武冈、洞口、隆回县境，至邵阳县双江口与资江南源夫夷水汇合，长188.7公里，流域面积6884平方公里，平均坡降为0.96‰。 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源逡巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。 项目所在地地表水为资江，资江是湖南四大河流之一。资江流经邵阳市区30.8km，河床120～140m，平均流速0.5m/s，平均水深为2m，平均水力坡降0.36‰，最大流量14800m3/s（90%保证率），最小极端流量30.0 m3/s，多年平均流量325.5 m3/s。 4、气象气候 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒，历史最高气温39.4℃，最低气温-10.1℃。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304天，日照时数 1347.3-1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。 6、动植物 (1)森林资源 全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立米。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种有38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。 (2)野生动物资源 全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。经调查，区内未发现野生的珍稀濒危动植物种类和文物古迹保护单位。 7、土壤 项目位于邵阳市北塔区茶园头街道办事处茶园头村大岭上组67号，根据现场调查及查阅相关资料，邵阳市北塔区以水稻土、河潮土为主；低山丘陵以红壤为主、黄红壤次之，少量红壤性土。项目区土壤以红、黄红壤为主。周边土地利用以田土、林地、住宅为主。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 （1）区域环境质量现状 本次评价引用邵阳市生态环境局公布的2019年1月~12月邵阳环境空气质量历史数据（见表3-1）。 表3-1 邵阳市2019年大气自动监测点年报统计表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 14.58 60 24.3 达标 PM10 年平均质量浓度 59 70 84.29 达标 NO2 年平均质量浓度 23 40 57.5 达标 PM2.5 年平均质量浓度 43.25 35 123.57 超标 CO 日平均值第95百分位浓度 1091mg/m3 4000 27.28 达标 O3 8小时平均值第90百分位浓度 126 160 78.75 达标 由表3-1可知，邵阳市2019年PM2.5超标倍数为1.23倍。其他常规监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）二级标准。造成PM2.5超标的原因主要是因为常规监测点位附近正在进行基础设施建设且车流较大导致了浓度的超标。随着《蓝天保卫战实施方案》的推行，城市大气污染将得到有效控制。因此建设项目所在区域为环境质量不达标区域。 （2）项目特征因子环境质量现状 根据《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）确定本项目大气污染物特征因子为TVOC、苯、甲苯、二甲苯。 为了解项目所在区域与本项目相关的特征因子环境质量状况，本次环评委托湖南精准通检测科技有限公司于2020年1月7日~13日对项目所在地环境空气质量特征因子进行了现场监控 ①监测点位：G1，项目所在地东面30m处； ②监测因子：TVOC、苯、甲苯、二甲苯 ③监测频次：监测7天，TVOC为8小时均值，其他因子为小时均值。 ④评价标准：参照执行《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中相关标准 监测结果详见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测统计及评价结果（单位：mg/m3） 监测点位 污染物 标准值 浓度范围 超标率% 超标倍数 G1 苯 0.11（8h值） 0.0015L-0.0045 0 0 甲苯 0.2（1h值） 0.0015L-0.0194 0 0 二甲苯 0.2（1h值） 0.0015L-0.0141 0 0 TVOC 0.6（1h值） 0.1697-0.2446 0 0 注：L为检出限 由表3-2可知，由上表可知，项目所在区域环境空气质量各特征监测因子的监测值均符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准要求。 2、地表水环境质量现状 本次环评收集了邵阳市环境保护监测站位于城西水厂断面2020年1月的监测数据。该取水口位于项目区域茶元溪入资江入河口下游约7km处。 ①监测断面布设 表3-3 水质监测数据引用基本情况 监测布点 监测点名称 资江 S1 城西水厂（项目东面约1km） ②评价标准 桂城西水厂断面属于饮用水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 表3-4 2020年1月城西水厂饮用水水源地水质状况 断面名称 评价项目（个） 监测点名称 超标项目 （超标倍数） 本月 上月 上年同期 S1城西水厂断面 58 是 是 是 无 根据上表中的监测结果可知，S1、S2断面的各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应标准限值，区域资江断面水质较好。 项目营运期无生产废水外排，生活废水经化粪池处理后用作农肥不外排，雨水通过棚顶水槽延流出场地，不会形成地表径流污染。因此项目运行不会对周边水环境造成影响。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价委托湖南精准通检测科技有限公司于2020年1月7日至9日在项目地进行现场噪声监测。 ①监测布点：项目东面厂界1m处（N1）、项目南面厂界1m处（N2）、项目西面厂界1m处（N3）、项目北面厂界1m处（N4）、项目东北面30m处居民楼（N5）。 ②监测因子：Leq（A） ③监测频次：连续监测2天，昼夜各一次。 ④评价标准： 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 监测结果及评价标准见表3-6。 表3-5 项目建设地环境噪声监测结果表 单位：dB(A) 监测点位 监测项目 监测结果dB（A） 标准限值dB（A） 2020.1.7 2020.1.8 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1厂界东侧 等效连续A声级 53.4 40.2 50.2 39.3 60 50 N2厂界南侧 50.7 36.7 55.2 37.8 N3厂界西侧 54.0 37.7 52.7 40.3 N4厂界北侧 52.5 39.5 53.9 41.0 N5项目东北面30m处居民房 42.7 39.7 48.7 37.0 由表3-4可知，噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区域声环境质量较好。 4、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，本次评价委托湖南精准通检测技术有限公司于2020年1月7日对项目地及周边土壤环境进行了现场监测。 ①监测布点： 表3-6 土壤环境监测点一览表 编号 监测点名称 取样数量 E1 项目地北面空地土壤 1个表层样点0~20cm E2 项目地西面50m处林地土壤 1个表层样点0~20cm E3 项目地东南面60m处林地土壤 1个表层样点0~20cm 注：由于项目场地用地范围内已全部硬化建设了构建筑物，无法在场地内采样，因此本次评价只在项目周边场地外设置三个土壤采样点。 ②监测因子： 特征因子：E1~E3。苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 E1同时监测土壤挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1.2-二氯乙烯、反-1.2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2,-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻-二甲苯；土壤半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘。 ③监测频次：监测1天，采样1次。 ④分析方法：参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中方法执行。 ⑤监测结果见表3-7。 表3-7 土壤环境监测结果 采样点位 检测项目 检测结果 mg/kg 2020.1.7 E1 项目地北面空地土壤 砷 2.38 镉 0.01 铬（六价) ND 铜 ND 铅 17 汞 1.35 镍 24 四氯化碳 ND 氯仿 ND 氯甲烷* ND 1,1-二氯乙烷 ND 1,2-二氯乙烷 ND 1,1-二氯乙烯 ND 顺-1,2-二氯乙烯 ND 反-1,2-二氯乙烯 ND 二氯甲烷 ND 1,2-二氯丙烷 ND 1,1,1，2-四氯乙烷 ND 1,1,2，2-四氯乙烷 ND 四氯乙烯 ND 1,1，1-三氯乙烷 ND 1,1,2-三氯乙烷 ND 三氯乙烯 ND 1,2,3-三氯丙烷 ND 氯乙烯 ND 苯 ND 氯苯 ND 1,2-二氯苯 ND E1 项目地北面空地土壤 1,4-二氯苯 ND 乙苯 ND 苯乙烯 ND 甲苯 ND 间二甲苯+对二甲苯 ND 邻二甲苯 ND 硝基苯* ND 苯胺* ND 2-氯酚 ND 苯并(a)蒽 ND 苯并(a)芘 ND 苯并(b)荧蒽 ND 苯并(k)荧蒽 ND 䓛 ND 二苯并(a, h)蒽 ND 茚并(1,2,3-c,d)芘 ND 萘 ND E2 项目地西面 50m 处林地土壤 苯 ND 甲苯 ND 间二甲苯+对二甲苯 ND 邻二甲苯 ND E3 项目地东南面 60m 处林地土壤 苯 ND 甲苯 ND 间二甲苯+对二甲苯 ND 邻二甲苯 ND 由表3-7可知，项目北面空地（E1）所有检测因子及项目地西面50m处林地土壤（E2）、项目地东南面60m处林地土壤（E3）所监测的土壤特征因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中相关标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目主要环境保护目标详见表3-8。 表3-8 环境保护目标 环境 类别 保护目标 阻隔情况 保护级别 名 称 最近点坐标 方位距离 功能及规模 大气环境 河上桥居民 E：111.38212 N：27.20809 SE 200~500m 居民区，25户 山体 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 半边街居民 E：111.38169 N：27.21049 E 150~300m 居民区，20户 无 大岭上居民 E：111.38298 N：27.21019 NE 30~250m 居民区，30户 无 声环境 半边街居民 E：111.38169 N：27.21049 E 150~200m 居民区，13户 无 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 大岭上居民 E：111.38298 N：27.21019 NE 30~200m 居民区，25户 无 地表水环境 茶元溪 E：111.38212 N：27.20834 S 200m 农业用水 山体 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体 资水 E：111.38520 N：27.20696 S 550m 无 土壤环境 周边土壤 项目建设地及项目周边1km范围内 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018） 生态环境 动植物、农田等 项目周边200m范内 生态良好

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、本项目区域内环境空气中PM10、SO2、NO2、CO、O3、PM2.5执行GB3095-2012《空气环境质量标准》二级标准（2018年修改单）；苯、甲苯、二甲苯、TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 标准值 标准名称 SO2 24小时平均 0.15mg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NO2 24小时平均 0.08mg/m3 PM10 24小时平均 0.15mg/m3 CO 24小时平均 4 mg/m3 O3 日最大8小时平均 0.16 mg/m3 PM2.5 24小时平均 0.075 mg/m3 二甲苯 1小时均值 0.2 mg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境-修订》中附录D 表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 甲苯 1小时均值 0.2mg/m3 苯 1小时均值 0.11 mg/m3 TVOC 8小时均值 0.6mg/m3 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 表4-2地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH值除外 项目 标准 pH BOD5 COD 氨氮 粪大肠菌群（个/L） 石油类 GB3838-2002 III类 6-9 ≤4 ≤20 ≤1.0 10000 ≥0.05 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类。 表4-3 声环境质量标准 (GB3096-2008) 单位：dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 4、土壤环境：厂区周边耕地、林地土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018），厂区建设用地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放标准 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求；厂界无组织有机废气（参考NMHC）、无组织苯系物排放、喷漆废气参照执行《湖南省地方标准 家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）表1、表2中相关标准；厂区内有机废气（以NMHC计）无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准限值。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 大气 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 执行标准 排气筒高度（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 1.0 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 二级标准 表4-5 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》有组织、无组织排放浓度限值 排放类型 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度 有组织 苯系物 25 15m 挥发性有机物 50 无组织 苯系物 1.0 / 非甲烷总烃 2.0 注：由于本项目所有油漆等含有机物的原料不含苯，因此不列入排放标准中 表4-6《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 单位mg/m3 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控点 NMHC 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 2、噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表4-7 环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 厂界外声功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 3、固体废弃物 一般固体废弃物堆存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）（2013年修正）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及（2013年修改单）。 |
| 总量 | 项目无生产生活废水外排，本项目挥发性有机物来自于油漆逸散的有机废气。挥发性有机物排放量为0.15t/a |

五、环境工程分析

（一）工艺流程及产污节点简述： 1、施工期 项目利用场地现有厂房，不另建厂房、办公楼、宿舍等。在设备安装、调试及简单装修后，即可投入生产。其整体施工期约为1个月，施工期主要污染为建设及设备安装噪声、施工人员的生活垃圾及生活废水、少量建筑垃圾，由于施工期较短，工程量小，项目施工期对环境影响较小。 2、营运期 （1）工艺流程 图5-1 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程如下： 1）通用工序 ①开料：外购木料按要求通过各类电锯设备进行开料，得到符合尺寸要求的木料。此过程中会产生粉尘、废木料及木屑及噪声。 ②开榫、镂铣、立铣：开料后的板材根据图案使用各式铣机设备在需求部位开槽开孔方便组装。此过程中会产生粉尘、木屑及噪声。 ③打磨、拼接：将各部件打磨平整后通过隼孔或螺钉拼接为整块（床被、床梁、床脚等）。此过程将产生噪声及打磨粉尘。 ④底漆：将加工好的部件喷上底漆后自然晾干。此过程会产生漆雾、有机废气、水帘柜废水及油漆桶。 ⑤晾干、打磨：凉干后将木料表面底漆打磨平整。此过程会产生油漆颗粒物及少量木质颗粒物。 ⑥面漆、晾干、抛光：木料打磨后喷上面漆后自然晾干，再用抛光机抛光。此过程会产生有机废气、漆雾、油漆桶、水帘柜废水及少量油漆颗粒物。 ⑦打包：将各部件整理后使用硬纸板包装外售（客户自行组装成整床）。 皮背床制作 ①裁形：将整皮及海绵根据需求裁剪成一定形状。此过程产生废边角皮料及海绵。 ②拉扣、订皮、成型：将裁好的皮料与海绵使用拉线及扣子固定。此过程产生废边角拉线及噪声。完成后回到拼接工序（皮床背不需喷漆）。 （二）主要污染工序： 1、施工期污染工序 本项目利用现有厂房，施工期主要为设备的安装、调试及简单装修，施工期产生的污染主要为施工噪声及粉尘，施工期主要在室内进行，对环境影响较小。 2、营运期污染工序 （1）废水 ①生活用水 本项目主要废水为生活污水。项目劳动定员20人，提供午餐不在厂内住宿，参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）可知，生活用水按80L/d·人，年生产300天，则生活用水量为1.6m3/d（480m³/a），生活废水产生量按80%计，则生活废水产生量为1.28m3/d（384m3/a）。污水中的主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，其浓度一般分别约为250mg/L、150mg/L、30mg/L、200mg/L、70mg/L。生活废水经化粪池处理后用作农林浇灌，不外排。 ②生产用水 项目喷漆房水帘除漆雾装置底部均设有循环水池，循环水池容积为5m3，喷漆过程中通过水泵将底部循环水池中的水泵入水帘装置中，水帘装置以流水屏障的形式流入循环水池，在此过程中，油漆漆雾会附着在流水屏障中的水上，与该水流入底部循环水池，以此循环，水帘水池循环过程约为5min一次，喷漆房每天工作4小时，因此，喷漆房水帘除漆雾装置循环总水量约为24m3/d。由于循环过程会产生一定的损耗，该损耗量以循环量的2%计算，本项目补充水量为每天补充0.5m3/d，仅对蒸发损失作补充。循环水每年需进行更换（4t/a，每年4次，每次1t），定期打捞出的漆渣和更换下来的循环水作为危险废物收集后暂存于危废暂存间，最后交由有资质的单位进行处理。 本项目通过采用絮凝法对循环废水进行处理，通过在水帘除漆雾装置进水口处添加絮凝A剂，待A剂与循环水充分反应后，再添加B剂，从而使漆雾及有机物形成絮凝物悬浮于清液上方，再通过人工清捞絮凝物，确保水循环使用。循环水每三个月更换一次，所更换的循环水属于危险废物，与危险废物一同处置不外排。 考虑到厂区木制品容易受潮，厂区清洁采用电动吸尘器，无需用水。 项目水平衡图见下图5-2。 图5-2 项目水平衡图（t/a） 2、废气 本项目运营过程中产生的废气有粉尘（木料粉尘、抛光打磨油漆粉尘）及有机废气。 （1）颗粒物 ①开料粉尘 项目年使用木质板材400m3，根据《工业污染源产排污系数手册》中锯材加工业手册，项目开料板材平均厚度＞55mm，则粉尘产生量为0.15kg/m3，则项目开料粉尘产生量为60kg/a。 ②开榫、镂铣、立铣、打磨（木料打磨）粉尘 木材在雕刻工序中会产生粉尘，粉尘产生情况受雕刻深度、精度、面积等影响变量较大，难以定量分析，本次环评采用类比反推法。邵阳森禾木业有限公司所生产的产品及所用工艺、设备与本项目基本相同，其木质板材用料量为480m3，其开槽雕刻工序布袋除尘器收集的粉尘约为1.3t/a，以收集效率90%，除尘器除尘效率99%计，类比项目开料粉尘产生量为1.46t/a，类比得出本项目开榫、镂铣、立铣、打磨粉尘产生量为1000kg/a。 ③打磨（漆面打磨）、抛光粉尘 根据本项目生产工艺可知，在喷完底漆后的砂磨工序为使工件表面平整光滑，此过程中会产生打磨粉尘，同时面漆抛光过程也会产生抛光粉尘。打磨、抛光粉尘产生量与漆面表面积相关，根据工程分析，项目底漆、面漆喷漆面积共30000m2，根据相关生产经验，打磨、抛光面积与喷漆面积大致相同。打磨、抛光粉尘产生系数取0.3g/m2，则打磨、抛光粉尘产生量为9kg/a。打磨、抛光粉尘在吸尘打磨房设置专用布袋除尘器（收集效率95%，处理效率99%），收集量8.465kg/a无组织排放量0.535kg/a呈无组织排放，其截留的粉尘属于危险废物，与其他危废一同交有资质单位处置。 ④漆雾 工件在喷漆过程中，参考其他同类项目，一般有24%~30%以漆雾的形式进入废气中（本次评价取30%），项目一年所用油漆、稀释剂及固化剂量为4t/a，则产生的喷漆漆雾为1.2t/a。 ⑤颗粒物小结 项目开料、开榫、镂铣、立铣、打磨工序设备设有专门拍渣口，排渣口配置集风管接通布袋除尘器处理后厂区内排放，厂内木质粉尘通过定期清扫收集，通过门窗排放的粉尘量已30%计。喷漆漆雾通过水帘柜+UV光解活性炭一体机+15m排气筒排放，风机风量为20000m3/h（每天预计工作4h，年工作1200h）。详细颗粒物废气产生情况统计见表5-1，排放情况见表5-2。 表5-1 颗粒物产生量及处置方式 工序 污染物 产生量（kg/a） 处置措施 收集率% 处理率% 排放量（kg/a） 排放类型 开料 木质粉尘 60 吸风管+布袋除尘器 95 99 10.07 无组织 开榫、镂铣、立铣、打磨 1000 打磨、抛光 油漆粉尘 9 密闭打磨房吸风管+布袋除尘器（漆面打磨抛光专用） 95 99 0.54 喷漆 漆雾 1200 密闭喷漆房+水帘柜+UV光解+活性炭 95 99 11.4 有组织 密封厂房沉降 70 18 无组织 表5-2 颗粒物综合排放情况表 排放源 污染物 有组织排放情况 无组织排放情况 浓度（mg/m3） 排放量（kg/a） 排放量（kg/a） 15m排气筒（风量2400万m3/a） 漆雾 4.75 11.4 18 厂区无组织（逸散量30%） 颗粒物 / / 40.01（包含漆雾） （2）有机废气 项目有机溶剂材料组分表见表5-3。 表5-3 项目主要有机溶剂材料组分表 原料名称 成分 比例% 油性PU底漆 醋酸丁酯 15 甲苯 15 二甲苯 10 固份 60 油性PU面漆 醋酸丁酯 20 PMA 5 二甲苯 10 固份 65 稀释剂 二甲苯 20 丁醇 60 固份 20 固化剂 苯酚磺酸等（固份） 100 ①喷漆工序产生的有机废气 喷涂过程中油漆的使用流程为：购买涂料、调漆（油漆库）、喷底漆、自然晾干（晾干房）、喷面漆、自然晾干（晾干房）。生产过程中挥发的有机废气经水帘柜+UV光解活性炭吸附一体机+15m高排气筒高空排放。 项目喷漆废气主要来源于调漆工序产生的少量有机废气、喷漆过程中产生的有机废气及漆雾、晾干过程中产生的有机废气。 项目所使用各类涂料及稀释剂需经调配后进行使用，调漆过程会产生少量有机废气，主要污染物为VOCs；项目人工喷漆过程中，未附着于加工件上的油漆以雾状形式散逸，漆雾中主要污染物为颗粒物和VOCs。喷漆后产品自然晾干，在喷漆房内的晾干室内进行，晾干过程中，油漆、稀释剂及固化剂中的VOCs（含苯系物）会缓慢挥发出来。 油漆喷涂及晾干是在喷漆房内进行，喷漆房位于场地北部。项目油漆年使用量为2t/a，固化剂年使用量为1t/a、稀释剂1t/a。 项目有机废气污染物产生量见下表5-4。 表5-4 项目有机废气污染物产生量 工序 喷漆 合计 种类 面漆 底漆 稀释剂 耗量（t/a） 1 1 1 3 产生系数 有机溶剂（%） 35 40 80 / 其中 甲苯（%） / 15 / / 二甲苯（%） 10 10 20 / 产生量 VOCs（t/a） 0.35 0.4 0.8 1.55 其中 甲苯（t/a） / 0.15 / 0.15 二甲苯（t/a） 0.1 0.1 0.2 0.4 ②有机废气小结 由于项目使用一台20000m³/h的引风机，废气通过管道汇入UV光解+活性炭吸附处理系统处理后将通过15m排气筒排放。未收集的有机废气通过门窗呈无组织排放。项目有机废气产生情况统计见表5-5，排放情况见表5-6。 表5-5 有机废气产生量及处置方式 工序 污染物 产生量（kg/a） 处置措施 收集率% 处理率% 排放量（kg/a） 喷漆 VOCs 1550 密闭喷漆房+水帘柜+UV光解+活性炭 95 90 147.25 其中 甲苯 150 14.25 二甲苯 400 38 表5-6 有机废气综合排放情况表 排放源 污染物 有组织排放情况（风量2400万m3/a） 无组织排放情况 浓度（mg/m3） 排放量（kg/a） 排放量（kg/a） 15m排气筒 VOCs 6.14 147.25 77.5 其中 甲苯 0.59 14.25 7.5 二甲苯 1.58 38 20 3、噪声 本项目生产过程中会产生一定强度的噪声，主要噪声源及源强见表5-7。 表5-7 项目主要设备噪声一览表 序号 噪声源 数量 设备1m处噪声源强dB（A） 1 高速立铣机 1台 74 2 立式镂铣机 1台 78 3 冷压机 2台 77 4 细木带锯机 1台 74 5 送材机 1台 55 6 四排钻 1台 74 7 齐头锯 1台 82 8 五碟锯 1台 84 9 吊铣机 1台 78 10 压刨机 1台 79 11 精密截板锯 1台 81 12 吸尘打磨房（打磨、抛光） 2台 65 13 布袋吸尘器 配引风机1台 83 14 1000砂光机（抛光） 1台 68 15 实木门全自动生产线（永达金辉门梃数控） 1套 83 16 空压机 1台 88 17 环保型静电喷漆机 1台 70 4、固体废弃物 本项目产生过程中的产生的一般固废包括生活垃圾、废木料木屑、布袋除尘器截留的粉尘（木质）、皮和海绵边角废料、废拉线和扣子、硬纸板边角废料等。危险废物包括水帘柜更换的循环水及清捞的油漆渣、废油漆及废白乳胶桶、废UV光灯管、废活性炭、刷胶刷漆手套砂纸、打磨抛光产生的油漆粉尘等。 （1）一般固废 ①生活垃圾 项目营运期员工20人，不在厂区住宿，提供午餐。生活垃圾量按每人每天0.3kg计，则生活垃圾产生量为6kg/d，1.8t/a，在厂内设置垃圾收集桶进行收集，再委托环保部门定期清运。 ②废木料及木屑 开榫、镂铣、立铣、打磨等工序中会产生木料边角料及木屑，本项目木板用量为400m3/a（木料密度为0.6t/m3），废木料及木屑产生量占用量的1%左右，则废木料及木屑的产生量为4m3/a、2.4t/a，产生的废木料及木屑在车间暂存，定期外售用于制作生物质成型燃料。 ③除尘设备木质粉尘 开榫、镂铣、立铣、打磨等过程中产生的木质粉尘经布袋吸尘器收集，布袋除尘器中截留的粉尘为1t/a，与废木料及木屑一同外售。 ④废皮、海绵边角料、废拉线、废扣子 根据建设单位介绍，皮床用皮量为1m2/套（不考虑厚度），裁剪量为0.2m2/套，项目生产皮床2500套/a，故废皮边角量产生量为500m2/a，约合0.7t/a。海绵用量为0.6m2/套（厚度4cm），裁剪量为0.1m2/套，故废海绵边角料产生量为250m2/a，约合0.2t/a。废拉线、废扣子产生量约为0.05t/a。废皮、海绵边角料由厂家回收再利用，废拉线、扣子作为生活垃圾交环卫部门处置。 ⑤废包装材料 项目包装过程中会产生废包装材料，产生量约为0.2t/a，经收集后定期外售。 （2）危险废物 本项目危险废物主要来源于水帘柜循环水清捞的油漆渣、废油漆、废UV光灯管、废活性炭、刷胶刷漆手套砂纸刷子等。 ①漆渣及更换的水帘柜废水 喷漆产生的漆雾由水帘柜收集进入循环水池，沉淀后的漆渣颗粒需要定期打捞清理。项目漆雾产生量为1.2t/a，漆雾收集效率95%，则水池内漆渣的产生量约为1.14t/a。水帘柜废水每三个月更换一次每次1t，则水帘柜废水量为4t/a。危废代码HW12。漆渣收集后存于危废暂存间定期交有资质单位处置。 ②废油漆桶 本项目油漆（包括稀释剂、固化剂）总用量为4t/a。油漆为2.5kg/桶的桶装，则项目废油漆桶为1600个/a，废油漆桶属于《国家危险废物名录》中规定的HW12染料、涂料类危险废物。废桶收集存于危废暂存间由厂家回收用于原用途。 ③UV光解废光氧灯管 UV光解过程中国会产生废灯，废光氧灯管的使用寿命较长，最长可达8000h，年废弃量约为0.003t/a，危废代码HW29，经收集统一送至有能力和资质的单位处理。 ④废活性炭 在有机废气处理过程中采用活性炭进行吸附，废活性炭属于《国家危险废物名录》中规定的HW06有机溶剂危险废物，活性炭对有机废气的吸附容量为0.3-0.4kg/kg（活性炭），本项目按照0.4kg/kg计算，本项目有机废气产生量为1.55t/a，经UV光解前端处理后处理量以0.4t/a计算，则活性炭用量为1t/a。废活性炭更换后存于危废暂存间交有资质单位处置。 ⑤刷漆、打磨、抛光产生的手套、砂纸、刷头等 刷胶、刷漆过程产生的废手套、砂纸、刷头等约50kg/a，废物代码HW49。收集于危废暂存间定期交有资质单位处置。 ⑥除尘设备油漆粉尘 项目打磨、抛光使用专门布袋除尘器。根据工程分析，布袋除尘器中截留的油漆粉尘约为8.465kg/a。危废代码HW12[900-252-12]，定期清理并收集于危废暂存间定期交有资质单位处置。 项目危险废物种类多总量少，环评要求建设单位规范设置危废暂存间，按危废代码分类收集。固废情况汇总情况见下表。 表5-8 固废情况汇总表 序号 属性 排放源 污染物 产生量 危废代码 处置措施 1 一般固废 生产车间 废木料及木屑 2.4t/a / 收集外售 2 员工生活 生活垃圾 1.8t/a / 收集清运 3 木料布袋除尘器 木质粉尘 1t/a / 收集外售 4 生产车间 废皮边角料 0.7t/a / 收集后厂家回收 5 废海绵边角料 0.2t/a / 6 废拉线、废扣子 0.05t/a / 收集清运 7 废包装材料 0.2t/a / 收集外售 8 危险废物 喷漆水帘柜 漆渣 1.14t/a HW12 有资质单位回收，每年1~2次 9 水帘柜循环水 4t/a 有资质单位回收，每季度更换1次 8 废气处理 废活性炭 1t/a HW06 有资质单位回收，每年1~2次 9 废UV光解灯管 0.003t/a HW29 10 生产车间 刷胶、刷漆产生的手套、砂纸、刷头等 0.05t/a HW49 有资质单位回收，每年1~2次 11 原料 漆、胶桶 1600个/a HW49 厂家回收 12 油漆布袋除尘器 油漆粉尘 8.465kg/a HW12 有资质单位回收

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 15m高排气筒 | VOCs | 1.55t/a | 0.15t/a，6.14mg/m3 |
|  |  | 其中 | 甲苯 | 0.15t/a | 0.014t/a，0.59mg/m3 |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.4t/a | 0.038t/a，1.58mg/m3 |
|  |  | 漆雾 | 1.2t/a | 0.011t/a，4.75mg/m3 |
|  | 厂界无组织 | VOCs | 0.08t/a | 0.08t/a |
|  |  | 其中 | 甲苯 | 0.008t/a | 0.008t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.02t/a | 0.02t/a |
|  |  | 颗粒物 | 1.064t/a | 0.003t/a |
|  |  | 漆雾 | 1.2t/a | 0.06t/a |
| 水污染物 | 生活废水384m3/a | COD | 250mg/L，0.096t/a | 无生产废水产生，生活废水经隔油池、化粪池处理后用作周边农田浇灌 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.058t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.011t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.077t/a |  |
|  |  | 动植物油 | 70mg/L，0.027t/a |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废木料、木屑 | 2.4t/a | 经收集后外售综合利用 |
|  |  | 木料布袋除尘器 | 1t/a |  |
|  |  | 废包装材料 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废皮 | 0.7t/a | 厂家回收利用 |
|  |  | 废海绵 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废拉线、扣子 | 0.05t/a | 与生活垃圾一同处置 |
|  | 危险固废 | 漆渣 | 1.14t/a | 暂存至危废暂存间，按危险废物处置要求委托有资质单位处理并签订危废处置协议 |
|  |  | 废油漆桶 | 1600个/a |  |
|  |  | 废光解灯管 | 0.003t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1t/a |  |
|  |  | 刷胶、刷漆产生的手套、砂纸、刷头 | 0.05t/a |  |
|  |  | 油漆粉尘 | 8.465kg/a |  |
|  |  | 水帘柜废水 | 4t/a |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.8t/a | 环卫部门定期清运 |
| 噪声 | 要来源于生产过程中各类机械设备噪声，声源强度在80～95dB（A）。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响 项目内地面均已硬化，不存在水土流失；且评价范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等敏感目标，项目污染物可达标排放，对生态环境影响较小。 |

七、环境影响分析

（一）、施工期环境影响分析 项目对场地现有厂房进行修缮，不另建厂房、办公楼、宿舍等。在设备安装、调试及简单装修后，即可投入生产。其整体施工期约为1个月，施工期主要污染为修缮及设备安装噪声、施工人员的生活垃圾及生活废水。 施工人员生活垃圾由环卫部门定期清运，生活废水利用化粪池处理后用作周边农林浇灌，施工噪声通过合理安排施工时间减轻对周边环境的影响，少量建筑垃圾（主要为砖瓦）可回用的翻新利用，不可回用的应妥善存放，定时清运至指定建筑垃圾填埋场。 由于项目施工期较短，工程量小，项目施工期对环境影响较小，其影响会随着施工期的结束而消失。 （二）、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）等级判定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-1。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A）， 计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级：建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排放水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 项目营运期无生产废水外排（水帘柜废水循环使用，定期更换的废水做危废处置），生活污水经公厕化粪池处理后用作农林浇灌，本项目地表水评价等级为三级B。 地表水环境影响评价自查表见附表1 。 （2）废水污染物及防治措施分析 项目营运期废水主要为厂区员工产生的生活污水和水帘柜废水。 根据工程分析可知，项目水帘柜水循环使用定期更换后做危废处置不外排。项目生活污水产生量为1.28m3/d，384m3/a。污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，其浓度一般分别约为250mg/L、150mg/L、30mg/L、200mg/L、70mg/L。通过公厕化粪池处理后作农林浇灌。 （3）废水污染物处置可行性分析 经现场勘探，项目地周边以林地和农田面积约为2.93ha（东南面230m，河岸田），由周边农户定期清掏，可充分消纳本项目生活污水。同时，项目化粪池容积为5m3，化粪池可保证雨季污水3天不外排，因此项目生活废水处置可行。 2、大气环境影响分析 （1）评价等级判定 根据工程分析，项目废气包含有组织VOCs（包含甲苯、二甲苯）、颗粒物，无组织VOCs（包含甲苯、二甲苯）、颗粒物。 现根据HJ2.2-2018《环境影响评价大气评价导则》推荐的估算模式对项目有组织、无组织废气进行大气影响预测，预测参数见表7-2至7-5，废气预测结果见表7-6 表7-2 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值 （mg/m3） 标准来源 VOCs 8小时平均 0.6*2 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 二甲苯 1小时平均 0.2 PM10 日均值 0.15*3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 TSP 日均值 0.3*3 表7-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度℃ 39.4 最低环境温度℃ -10.1 土地利用类型 农作地 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 不考虑 地形数据分辨率 / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 不考虑 岸线距离 / 岸线方向 / 表7-4 本项目点源预测参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 G1 1#15m排气筒 111.38102 27.21059 232.9 0.5 38.65 30 1200 正常工况 VOCs 0.123 甲苯 0.012 二甲苯0.032 颗粒物0.001 表7-5 本项目面源预测参数表 编号 名称 面源起点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率（kg/h） 经度 纬度 1 车间 111.38095 27.21045 232.8 66 53 0 6 1200 正常工况 VOCs 0.065 2 甲苯 0.006 3 二甲苯 0.017 4 颗粒物 0.003 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-6 项目估算模式预测结果表 污染源 一小时Cmax（mg/m3） Pmax（%） 最大落地浓度距离（m） 评价等级 点源 排气筒 VOCs 0.007945 0.66 242 三级 甲苯 0.0007751 0.39 二甲苯 0.001567 0.75 PM10 0.0006459 0.14 面源 生产车间 VOCs 0.02781 2.32 282 二级 甲苯 0.002567 1.28 二甲苯 0.007274 3.64 TSP 0.001284 0.14 三级 由上述估算结果可知项目正常工况下有组织废气各污染物占标率Pmax≤1%，无组织废气中VOCs（包含甲苯、二甲苯）污染物占标率1%≤Pmax≤10%，其他污染物占标率Pmax≤1%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定要求，本项目环境空气影响评价等级为二级。 （2）废气小结 综上所述项目各污染物均得到妥善处置，可以做到达标排放。项目废气对周围环境影响较小。二级评价污染物核算表见表7-7至7-9。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（ug/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 1 15m排气筒 VOCs 6140 0.123 0.078 2 其中 甲苯 590 0.012 0.008 3 二甲苯 1580 0.032 0.02 4 颗粒物 4750 0.001 0.011 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排污口编号 产污环节 污染物 主要防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（ug/m3） 1 生产车间 开榫、镂铣、立铣、木料打磨 木质粉尘 布袋除尘 《大气污染物综合排放标准》16297-1996 1000 0.063 2 漆面打磨、抛光 油漆粉尘 布袋除尘 3 喷漆 漆雾 水帘柜 4 喷漆、刷胶、晾干 VOCs 水帘柜+UV光解+活性炭吸附 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》DB43/1355-2017 50000 0.08 5 VOCs中包含苯系物 25000 0.023 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 VOCs 0.24 2 VOCs中含苯系物 0.08 3 颗粒物 0.074 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，本次评价仅对本项目的大气环境影响做简要分析。由上述估算结果可知，本项目的大气污染物能够做到达标排放，项目无组织排放废气排放源下风向一次浓度预测值均不超标，有机废气有组织、无组织排放、厂界浓度能满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中相关要求，粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》16297-1996中相关要求，对项目周围大气环境影响较小。 （3）排气筒高度合理性分析 项目设置一根15m排气筒。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）： 排气筒高度除须遵守表2中排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑 5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。 项目所在地排气筒周边半径200m范围内最高建筑为中驰搅拌站塔楼，最高高度不足10m。项目排气筒高15m，高出周围半径200m范围内最高建筑5m以上，故项目排气筒的高度设置是合理的。 （4）废气收集处置措施可行性分析 ①粉尘：项目开料、开榫等工序产生的木质粉尘采取机内吸风管+布袋除尘器处理。打磨抛光粉尘采取密闭打磨房+专用布袋除尘器处理。布袋除尘器是目前应用最广泛的粉尘处置设施。通过类比同类处理措施，吸风管的收集效率高于95%，布袋除尘器处理效率为99%。因此项目粉尘收集处置措施可行。 ②喷漆废气：项目喷漆废气采取密闭喷漆房+水帘柜+UV光解+活性炭的处置措施。密闭喷漆房可有效收集漆雾颗粒，水帘柜对漆雾吸附后便于处理，UV光解+活性炭用于处理漆雾中有机废气。类比同类处理措施，密闭喷漆房对废气的收集效率约为95%，水帘柜对漆雾的吸附效率约为99%，同时UV光解+活性炭对有机废气的处理效率约90%。因此项目喷漆废气收集处置措施可行。 3、声环境影响分析 项目工作时间为8:00~12:00^14:00~18:00，项目高噪声设备布置在生产区同时加装减振装置，对产生气流噪声的安装消声装置，同时，车间厂房和门窗具有一定的降噪效果，上述措施预计可消减10~15 dB(A)的噪声，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强与敏感点距离等有关参数：机械运行时整体噪声值约为86.5dB（A）采取措施后噪声值约为75dB（A）；夜间不生产。代入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声时最不利情况下各敏感点的预测结果见表7-10： 表7-10 噪声对周边敏感点的影响值及预测结果 单位：dB(A) 敏感点 现状监测值dB(A) 衰减距离（m） 贡献值dB(A) 预测值dB(A) 标准值 评价结果 项目东北面30m处居民处 昼 48.7 30 45.5 50.4 60 达标 厂界噪声预测 源强 衰减距离（m） 贡献值dB(A) 预测值dB(A) 标准值 评价结果 项目厂界南侧1m处 昼 75 15 51.5 / 60 达标 项目厂界北侧1m处 昼 75 30 45.5 / 60 达标 项目厂界西侧1m处 昼 75 20 49.0 / 60 达标 项目厂界东侧1m处 昼 75 18 49.9 / 60 达标 根据表7-10可知，项目在采取有效的降噪措施后，加上距离衰减，项目敏感目标区域生产时间能达到《声环境质量标准》2类标准。项目生产区位于远离居民点的场地南部。最近点居民点噪声预测值可达标，同时项目生产期间四面厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 建设方为降低噪声对周围环境的影响采取了封闭厂房、将高噪声设备设置于有阻隔且远离居民的一侧，故项目营运期噪声对周围敏感点产生的影响程度较小，不会出现噪声扰民现象。为进一步降低项目产生的噪声，减小项目噪声对周围声环境的影响，环评要求建设单位采取以下措施进行防护： ①将各类高噪声生产设备做好基础减震； ②设封闭式厂房，在通风换气状态下关闭门窗生产，利用墙体隔声； ③合理安排物资装卸时间，夜间不生产。严格操作规范，做到文明生产； 综上，项目在采取上述措施后，噪声经车间隔离、距离衰减、围墙吸收阻隔，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对敏感点影响较小。 （2）车辆交通噪声 项目所产生的交通噪声来源于项目原材料及成品的装卸和运输过程，项目车辆运较少，装卸时间和出入时间分散，且行驶速度低，间歇性噪声约为65～75 dB(A)。交通噪声对周边敏感点的声环境影响较小。 由上分析可知，本项目噪声源在采取有效的控制措施、合理布局、加强管理后对周边敏感点影响较小。 4、固体废弃物影响分析 本项目产生过程中的产生的一般固废包括生活垃圾、废木料木屑、布袋除尘器截留的粉尘、包装膜边角废料、硬纸板边角废料等。危险废物包括水帘柜更换的循环水及清捞的油漆渣、废油漆及废白乳胶桶、废UV光灯管、废活性炭、刷胶刷漆手套砂纸、打磨抛光产生的油漆粉尘等。 ①生活垃圾 项目营运期员工20人，不在厂区住宿，提供午餐。生活垃圾量按每人每天0.3kg计，则生活垃圾产生量为6kg/d，1.8t/a，在厂内设置垃圾收集桶进行收集，再委托环保部门定期清运。 ②废木料及木屑 开榫、镂铣、立铣、打磨等工序中会产生木料边角料及木屑，本项目木板用量为400m3/a（木料密度为0.6t/m3），废木料及木屑产生量占用量的1%左右，则废木料及木屑的产生量为4m3/a、2.4t/a，产生的废木料及木屑在车间暂存，定期外售用于制作生物质成型燃料。 ③除尘设备木质粉尘 开榫、镂铣、立铣、打磨等过程中产生的木质粉尘经布袋吸尘器收集，布袋除尘器中截留的粉尘为1t/a，与废木料及木屑一同外售。 ④废皮、海绵边角料、废拉线、废扣子 根据建设单位介绍，皮床用皮量为1m2/套（不考虑厚度），裁剪量为0.2m2/套，项目生产皮床2500套/a，故废皮边角量产生量为500m2/a，约合0.7t/a。海绵用量为0.6m2/套（厚度4cm），裁剪量为0.1m2/套，故废海绵边角料产生量为250m2/a，约合0.2t/a。废拉线、废扣子产生量约为0.05t/a。废皮、海绵边角料由厂家回收再利用，废拉线、扣子作为生活垃圾交环卫部门处置。 ⑤废包装材料 项目包装过程中会产生废包装材料，产生量约为0.2t/a，经收集后定期外售。 （2）危险废物 本项目危险废物主要来源于水帘柜循环水清捞的油漆渣、废油漆、废UV光灯管、废活性炭、刷胶刷漆手套砂纸刷子等。 ①漆渣及更换的水帘柜废水 喷漆产生的漆雾由水帘柜收集进入循环水池，沉淀后的漆渣颗粒需要定期打捞清理。项目漆雾产生量为1.2t/a，漆雾收集效率95%，吸附效率95%，则水池内漆渣的产生量约为1.08t/a。水帘柜废水每三个月更换一次每次1t，则水帘柜废水量为4t/a。危废代码HW12。漆渣收集后存于危废暂存间定期交有资质单位处置。 ②废油漆桶 本项目油漆（包括稀释剂、固化剂）总用量为4t/a。油漆为2.5kg/桶的桶装，则项目废油漆桶为1600个/a，废油漆桶属于《国家危险废物名录》中规定的HW12染料、涂料类危险废物。废桶收集存于危废暂存间由厂家回收用于原用途。 ③UV光解废光氧灯管 UV光解过程中国会产生废灯，废光氧灯管的使用寿命较长，最长可达8000h，年废弃量约为0.003t/a，危废代码HW29，经收集统一送至有能力和资质的单位处理。 ④废活性炭 在有机废气处理过程中采用活性炭进行吸附，废活性炭属于《国家危险废物名录》中规定的HW06有机溶剂危险废物，活性炭对有机废气的吸附容量为0.3-0.4kg/kg（活性炭），本项目按照0.4kg/kg计算，本项目有机废气产生量为1.55t/a，经UV光解前端处理后处理量以0.4t/a计算，则活性炭用量为1t/a。废活性炭更换后存于危废暂存间交有资质单位处置。 ⑤刷漆、打磨、抛光产生的手套、砂纸、刷头等 刷胶、刷漆过程产生的废手套、砂纸、刷头等约50kg/a，废物代码HW49。收集于危废暂存间定期交有资质单位处置。 ⑥除尘设备油漆粉尘 项目打磨、抛光使用专门布袋除尘器。根据工程分析，布袋除尘器中截留的油漆粉尘约为3.86kg/a。危废代码HW12[900-252-12]，定期清理并收集于危废暂存间定期交有资质单位处置。 环评要求在厂内东北角喷漆房东部设置1个危险废物暂存间（8m2），要求原料堆放和危废暂存间分开，原料和禁配物分开，危险废物按危险废物处置要求委托有资质单位处理并与之签订危废处置协议。对危险废物的收集和管理，还采用以下措施以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求： 1）危险废物收集措施 ①危险废物全部暂存于暂存区内，做到防风、防雨、防晒。 ②暂存区地面基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 上述危险废物的收集和管理，公司应委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。 2）危险废物控制要求 贮存危险废物的场所将严格按照GB18597-2001《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行： ①应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固废和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固废和生活垃圾中。 ②强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ③装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 3）危险废物贮存设施的运行与管理 ①从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。 ②危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 ③不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 ④盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ⑤不得将不相容的废物混合或合并存放。 ⑥危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上，本项目固体废物以及危险废物得到综合利用及合理处置，对环境的影响较小。 5、土壤影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知，土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，本项目为家具生产项目，属于污染影响型项目。 （1）评价等级确定 ①占地规模 根据《环境影响评价 土壤环境》可知建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，本项目总占地面积为6000m2，属于小型规模。 ②敏感程度划分 项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-11。 表7-11 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等突然环境敏感目标的 较敏感 建设周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 经现场勘察，本项目周边有居民区及农田，根据上表可知，本项目敏感程度为敏感。 ③项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为制造业-其他用品制造-使用有机涂层的，为I类项目。 ④评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地柜面与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-12。 表7-12 污染影响型评价工作等级划分表 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 二级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 本项目占地规模为小型，敏感程度为敏感，根据上表可知，评价工作等级为一级评价，评价范围见表7-13。 表7-13 现状调查范围 评价工作等级 影响类型 调查范围 占地范围内 占地范围外 一级 污染影响型 全部 1km范围内 （2）土壤环境影响分析 本项目为家具、木门制造项目，不会造成土壤盐化、酸化、碱化，工程属于污染影响型项目，对土壤的影响途径主要为废气污染物的沉降影响。根据工程分析，产生沉降影响的主要污染因子为苯系物。 ①影响源及影响因子识别 本项目土壤环境影响类型与途径识别见表7-14，土壤环境影响源及影响因子识别见表7-15。 表7-14 土壤环境影响类型与途径识别表 不同时段 污染影响型 大气沉降 地面漫流 垂直渗入 其他 建设期 / / / / 营运期 √ / √ / 表7-15 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 车间 喷漆废气 大气沉降 VOCs、甲苯、二甲苯 VOCs、甲苯、二甲苯 正常，敏感目标为周边居民及林地 喷漆废水 垂直渗入 SS、COD SS、COD ②影响分析 根据项目有组织有机废气大气环境影响评价估算结果，项目废气最大落地浓度距离为下风向242m处，其甲苯最大落地浓度为7.945E-5µg/m3，二甲苯的最大落地浓度为1.567E-04µg/m3。同时项目水帘柜废水直接桶装作为危废处置，贮存场所为重点防渗区域，同时设有围堰，可确保水帘柜废水不会对土壤产生渗入影响。综上，同时根据现场监测数据（表3-7）可知，项目土壤环境敏感目标处且占地范围内各评价因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）相关要求。 ③控制措施 源头控制措施：项目所使用的各类喷涂材料均为低苯系物的PU油性漆，苯系物的产生量较小。同时项目采用UV光解+活性炭吸附后通过15m高排气筒排放，UV光解+活性炭吸附可有效处理气体中的有机废气及苯系物的排放，从而减少大气沉降对土壤的污染。 污染控制措施：建设方拟在厂界四周种植绿植，特别在排气筒下风向种植高大乔木，绿植可有效吸附有机废气，减少苯系物对外环境的影响，进而减少苯系物的沉降对土壤造成的影响。 水帘柜废水更换时应使用专用容器并贮存于重点防渗的危废暂存间，同时在贮存点周边设置围堰或引流沟应急池。 ④土壤影响分析结论 综上分析，项目在做好污染防控措施措施后，大气沉降不会对周边土壤环境造成影响，因此项目建设对土壤环境的影响是有限的可控的。 6、环境风险分析 （1）风险潜势初判 ①Q值的确定 根据工程分析，项目风险物质主要为油性油漆、稀释剂、固化剂。最大储存量为油性油漆50kg、稀释剂25kg。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）项目涉及危险物质情况见表7-13。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录 B，确定项目原辅材料中风险物质为邻苯二甲酸二丁酯、甲苯、二甲苯、丁醇，Q 按下式进行计算： 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（ 2）10≤Q＜100；（ 3）Q≥100。 表7-16重大危险源辨识一览表 风险物质 （最大贮存量） 危险成分（含量） CAS号 风险物质量qn(kg) 临界量Qn (kg) qn/Qn 油性PU面漆（25kg） 邻苯二甲酸二丁酯（4.5%） 84-74-2 2.25 10000 0.225*10-3 二甲苯（10%） 95-47-6 2.5 10000 0.25*10-3 油性PU底漆（25kg） 甲苯（15%） 108-88-3 3.75 10000 0.375*10-3 稀释剂（25kg） 二甲苯（10%） 95-47-6 2.5 10000 0.25*10-3 二甲苯（20%） 95-47-6 5 10000 0.5*10-3 丁醇（60%） 71-36-3 15 10000 1.5*10-3 Q= 3.1*10-3＜1 ②风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），项目Q＜1 ，故该项目环境风险潜势为I。 （2）环境风险评价等级 项目风险物质赞存量较低，Q＜1，风险潜势为I，因此环境风险评价等级为简单分析。 表7-17 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 表7-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产5000套实木床建设项目 建设地点 湖南省 邵阳市 北塔区 茶元头村 大岭上组67号 地理坐标 E 111.38119°，N 27.21035° 主要危险物质及分布 危险物质：油性漆、稀释剂（易燃液体） 分布：桶装集中设置在油漆库 环境影响途经及危害后果 储运过程中发生火灾、泄露等环境风险问题将对空气及地表水产生一定影响 风险防范措施及要求 a、运输过程中的安全防范措施 ①危险物品的装运应做到定车、定人。定车应是要把装运危险物品的车辆、工具相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括汽车槽（罐）车不得用来盛装其他物品。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 b、储存过程中的安全防范措施 ①储存于阴凉、干燥、通风仓库内。远离火种、热源。 ②搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，仓温不宜超过37℃，湿度不超过85%。 ③防止阳光直射，保持容器密封。 ④应与碱类、活性金属粉末、玻璃制品分开存放，切忌混储。 ⑤储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。 ⑥配备相应品种和数量的消防器材。 ⑦桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。 ⑧罐储时要有防火防爆技术措施，露天贮罐夏季要有降温措施。 ⑨禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 ⑩建立日常原料保管、使用制度，要严订管理与操作章程。设立安全环保机构，专人负责。对员工加强培训，进行必要的安全消防教育，熟练掌握消防设施的使用。在使用前做好个人防护，对劳动防护用品和器具检查，做到万无一失才能使用。 c、使用过程中的安全防范措施 使用过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施，因此做好突发性环境污染 事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理和处置能力。 针对项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： ①厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要示设置消防通道； ②尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； ③设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术防止物料泄漏； ④按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电气设备应按相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地； ⑤对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施； ⑥在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品。 d、泄漏风险防范措施 ①库房地面硬化、防腐防渗，并派专人负责管理，每天进行检查； ②储罐应设置接油盒或带围堰的塑料托盘，对可能泄漏的危险物品进行节流和收集，防止危险物品直接泄漏到地面。 事故应急措施 ①泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ②爆炸应急处理 迅速撤离爆炸区域内人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服进入厂区进行应急处理，并及时汇报上级部门，寻求消防部门帮助，协助消防部门彻底清查危险源，杜绝二次灾害。 ③防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具。 眼睛防护：一般不需要特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。 ④急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：立即提起眼皮，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼气困难，给输氧。如呼气停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮总量温水，催吐，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 （3）事故应急预案 本环评建议建设单位按照《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省突发环境事件应急预案>的通知》（湘政办发[2018]2号）的相关要求编制本项目的环境事故应急预案，并上报所在地环境保护行政主管部门备案。 表7-19 风险应急预案内容。 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：化学品原料仓库、危废暂存间 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 （4）分析结论 综合以上分析，本项目涉及易燃液体，具有较大的危险性。建设方应严格按照安全规范作业，避免安全事故发生。尽管最大可信灾害事故概率较小，但要从建设、生产、储运等各个方面积极采取防护措施。项目应聘请资质单位编制环境风险应急预案。同时建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及（2013年修改单）规范建设危废暂存间，做好风险物质截留措施（导流沟、应急池或围堰等）。因此项目运行风险可控。 7、产业政策相符性分析 本项目为家具制造项目，经查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于该目录中的限制类及淘汰类项目，本项目使用的生产机械设备均不属于该指导目录中的限制类及淘汰类生产设备。因此，本项目建设符合国家产业政策。 8、选址及规划符合性分析 本项目所用土地为茶元头村村民所有的荒地，后用于建设中铁一局预制场（预制场于2016年修建，于2018年道路工程结束后关闭），其选址不违背乡镇整体规划。根据邵阳市城市总体规划（2016-2030），项目所在地为发展备用地（详见附图），因此其选址不违背邵阳市城市总体规划，远期根据城市发展需要，建设单位应根据规划内容避让。 本项目邻近居民住宅，营运期主要污染物为废气及噪声。各类废气经处理后预测可以达到相关质量标准对周边影响较小；噪声经设备降噪厂房隔声后可以达到相关质量标准对周边影响较小。同时项目将高噪声设备及排气筒设置在远离居民的北部。因此项目选址在确保各项环保措施落实到位的情况下对周边敏感点影响较小，从环保角度考虑项目选址基本可行。 9、平面布置合理性分析 办公室位于场地西南部，厂房位于场地东部根据工艺需求将厂房分为原料库、加工区、组装区、晾干房、打包区、喷漆房、打磨房、成品库、油漆房。危废暂存间位于厂房东部。项目分区明确，结合生产工艺的顺畅性，同时产污环节布置考虑了周边敏感点的分布，布局合理。 10、有机废气（VOCs）综合治理政策相符性分析 ①与《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》相符性分析： 项目所在地邵阳市不属于《方案》重点地区，项目为家具制造行业属于《方案》重点行业，项目所产生的VOCs（包含甲苯、二甲苯）属于《方案》重点控制污染物。项目喷漆废气通过水帘柜+UV光解+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，符合《方案》提出的“加快推进工业涂装VOCs治理力度”的要求。同时，根据预测项目有机废气排放可达到《家具制造行业挥发性有机物排放标准》DB43/1355-2017中相关标准，因此项目符合《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》。 ②与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析： 项目所使用的涂料均为环保认证的高固份涂料，使用静电涂装工艺，使用全封闭的喷漆、晾干房，同时对有机废气采取了有效的收集、处置、排放措施。项目所使用的原料、工艺、处置方式均符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》。 ③与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析： 项目所在地不属于《方案》重点地区，项目所使用的原料均为环保认证高固份涂料，使用全封闭喷漆、晾干房，减少了有机废气的无组织排放，同时采取了有效的收集、处置、排放措施。 因此项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。 ④与《无组织挥发性有机废气排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 本项目喷漆、刷胶等过程中产生的有机废气均采取集气收集、水帘柜+UV光解+活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放，可有效减少无组织污染物排放量，根据预测分析，项目无组织面源在下风向未出现一次浓度超标值，能满足相应的排放标准。因此，项目与《无组织挥发性有机废气排放控制标准》相符。 ⑤与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 2019年6月26日生态环境部印发了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》。《方案》提出总体要求包括“大力推进源头替代”；“全面加强无组织排放控制”；“推进使用适宜高效的治污措施”；“深入实施精细化管控”。 ①“大力推进源头替代”：本项目所使用的油漆均为低有机物含量的环保材料； ②“全面加强无组织排放控制”：项目在各个产污节点设置集气管，同时使用封闭车间最大程度降低无组织排放对外环境的影响； ③“推进使用适宜高效的治污措施”：项目对收集的有机废气采取UV光解+活性炭吸附的处理方式，其方案经济可行，处理效率高，且经过实践验证； ④“深入实施精细化管控”：项目有机废气管理方案广泛的实践论证，该管理方案对本项目有切实的可行性和可操作性。同时项目因地制宜的将产污工序集中在一处，实现了污染物的集中处置及集约化管理。 因此项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》。 11、生态保护红线符合性分析 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据邵阳市生态红线图（详见附图），项目选址不在生态保护红线范围内。因此，项目建设符合生态红线保护要求。 12、建设项目环境保护设施验收一览表 2017年7月16日，国务院以国务院第682号令公布了《国务院关于修改<建设项目环境管理条例>的决定》，自2017年10月1日起施行。该文件第十七条表示：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设项目环境保护设施见表7-20。 表7-20 建设项目环境保护设施验收一览表 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名 称 防治措施 验收标准 营运期 大气 污染物 木料加工 粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 相关标准 打磨工序 粉尘 密封打磨房+布袋除尘器+15m高排气筒 喷漆废气 VOCs、甲苯、二甲苯 密闭喷漆房+水帘柜+UV光解+活性炭吸附+15高排气筒 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1355-2017）相关标准 涂胶工序 VOCs 集气罩+UV光解+活性炭吸附+15高排气筒 厂区内无组织废气 有机废气（NMHC计） 封闭厂房，厂区绿化 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 厂界无组织废气 有机废气 《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/ 1355-2017）相关标准 粉尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 相关标准 噪声 噪声 Leq 高噪声设备安装橡胶减震设施、厂房隔声、设备及时检修维护 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 废水 生活废水 COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等 隔油池、化粪池（5m3） 处理后用作农林浇灌不外排 固体废物 一般工业固废 废木料及木屑 回用于生产 综合利用 除尘设备粉尘 废包装材料 回收外售 废皮 厂家回收 废海绵 废拉线、扣子 危险废物 漆渣 暂存至危废暂存间，要求原料堆放和危废暂存间分开，原料和禁配物分开，固体液体分开，按危险废物处置要求委托有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及（2013年修改单）。 废油漆桶 废光解灯管 废活性炭 刷胶、刷漆产生的手套、砂纸、刷头 油漆粉尘 水帘柜废水 员工生活 生活垃圾 设垃圾桶收集后定期交环卫部门清运 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）（2013年修正） 13、环境管理 1）项目环境管理机构与制度 项目运营时必须由专人负责环境保护，建立废气、噪声、固废、废水、绿化等各个方面的环境管理制度；经常进行环境意识宣传教育，培养全体员工的环保意识，保护厂区周围生态环境。 项目环境保护责任人应充分发挥项目赋予的权力，认真履行相应职责，关心并积极听取可能受项目影响的附近居民的反映，定期向当地生态环境局汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 2）环境监测计划的建议 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。本项目的环境监测可委托有资质的环境监测单位进行。环境监测计划见表7-19。 表7-19 环境监测计划表 时期 监测项目 指标 频次 监测点 营运期 噪声监测 等效连续A声级 每年监测1次，昼间 东、南、西、北厂界，东北面30m居民楼 有组织废气 VOCs、苯、甲苯、二甲苯、漆雾 每年监测2期，4次/天，连续采样7天 项目排气筒排放口 无组织废气 VOCs、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物 每年监测2次 厂界上、下风向各1个监测点；厂区内1个监测点 土壤监测 苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 每3年监测1次 项目排气筒东北面200m处土壤

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 木料加工区 | 木质粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 打磨工序 | 粉尘 | 密闭打磨房+布袋除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 喷漆房 | 有机废气 | 密闭喷漆房+水帘柜+UV光解+活性炭吸附 | 达标排放 |
|  | 组装工序 | 有机废气 | 集气罩+UV光解+活性炭吸附 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活废水 | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等 | 隔油池、化粪池（5m3） | 作农林浇灌，不外排 |
| 固 体 废 物 | 一般工业固废 | 废木料及木屑 | 综合外售 | 综合利用 |
|  |  | 除尘设备粉尘 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 废皮 | 厂家回收 |  |
|  |  | 废海绵 |  |  |
|  |  | 废拉线、扣子 |  |  |
|  | 危险 固废 | 漆渣 | 暂存至危废暂存间，固体液体分开，按危险废物处置要求委托有资质单位处理 | 安全处置 |
|  |  | 废油漆桶 |  |  |
|  |  | 废光解灯管 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 刷胶、刷漆产生的手套、砂纸、刷头 |  |  |
|  |  | 油漆粉尘 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 设垃圾桶收集后定期交环卫部门清运 | 达标排放 |
| 噪 声 | 主要来源于生产过程中各类机械设备噪声，声源强度在80～95dB（A）。 |
| 生态保护措施及预期治理效果： 项厂房已建成，场地已硬化，全面覆盖屋顶，对生态环境产生影响不大。 |

九、结论与建议

（一）、结论 1、项目概况 随着社会经济的发展，人们生活水平的提高，木质床具以其美观的外形、价低质优的特性迅速成为家具市场的主流产品，在此背景下邵阳市浩炎家具有限公司租赁当地居民土地及中铁一局预制场空置厂房（租赁合同见附件2）在邵阳市北塔区茶园头街道办事处茶园头村大岭上组67号投资建设年产5000套实木床建设项目，项目建成后年产实木床5000套（包括床头柜）。本项目的建设有利于当地经济发展，又促进了当地劳动力就业，具有良好的经济效益和社会效益。 2、符合性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目为家具制造项目，经查阅《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于该目录中的限制类及淘汰类项目，本项目使用的生产机械设备均不属于该指导目录中的限制类及淘汰类生产设备。因此，本项目建设符合国家产业政策。 （2）有机废气（VOCs）综合治理政策相符性分析 ①与《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》相符性分析： 项目所在地邵阳市不属于《方案》重点地区，项目为家具制造行业属于《方案》重点行业，项目所产生的VOCs（包含甲苯、二甲苯）属于《方案》重点控制污染物。项目喷漆废气通过水帘柜+UV光解+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放，符合《方案》提出的“加快推进工业涂装VOCs治理力度”的要求。同时，根据预测项目有机废气排放可达到《家具制造行业挥发性有机物排放标准》DB43/1355-2017中相关标准，因此项目符合《湖南省VOCs污染防治三年实施方案》。 ②与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析： 项目所使用的涂料均为环保认证的高固份涂料，使用静电涂装工艺，使用全封闭的喷漆、晾干房，同时对有机废气采取了有效的收集、处置、排放措施。项目所使用的原料、工艺、处置方式均符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》。 ③与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析： 项目所在地不属于《方案》重点地区，项目所使用的原料均为环保认证高固份涂料，使用全封闭喷漆、晾干房，减少了有机废气的无组织排放，同时采取了有效的收集、处置、排放措施。 因此项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。 （3）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析 2019年6月26日生态环境部印发了《重点行业挥发性有机物综合治理方案》。《方案》提出总体要求包括“大力推进源头替代”；“全面加强无组织排放控制”；“推进使用适宜高效的治污措施”；“深入实施精细化管控”。 ①“大力推进源头替代”：本项目所使用的油漆均为低有机物含量的环保材料； ②“全面加强无组织排放控制”：项目在各个产污节点设置集气管，同时使用封闭车间最大程度降低无组织排放对外环境的影响； ③“推进使用适宜高效的治污措施”：项目对收集的有机废气采取UV光解+活性炭吸附的处理方式，其方案经济可行，处理效率高，且经过实践验证； ④“深入实施精细化管控”：项目有机废气管理方案广泛的实践论证，该管理方案对本项目有切实的可行性和可操作性。同时项目因地制宜的将产污工序集中在一处，实现了污染物的集中处置及集约化管理。 因此项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》。 3、选址及规划符合性分析 本项目所用土地为茶元头村村民所有的荒地，后用于建设中铁一局预制场（预制场于2016年修建，于2018年道路工程结束后关闭），其选址不违背乡镇整体规划。根据邵阳市城市总体规划（2016-2030），项目所在地为发展备用地（详见附图），因此其选址不违背邵阳市城市总体规划，远期根据城市发展需要，建设单位应根据规划内容避让。 本项目邻近居民住宅，营运期主要污染物为废气及噪声。各类废气经处理后预测可以达到相关质量标准对周边影响较小；噪声经设备降噪厂房隔声后可以达到相关质量标准对周边影响较小。同时项目将高噪声设备及排气筒设置在远离居民的北部。因此项目选址在确保各项环保措施落实到位的情况下对周边敏感点影响较小，从环保角度考虑项目选址基本可行。 4、平面布置合理性分析 办公室位于场地西南部，厂房位于场地东部根据工艺需求将厂房分为原料库、加工区、组装区、晾干房、打包区、喷漆房、打磨房、成品库、油漆房。危废暂存间位于厂房东部。项目分区明确，结合生产工艺的顺畅性，同时产污环节布置考虑了周边敏感点的分布，布局合理。 5、区域环境质量现状调查结论 （1）环境空气：邵阳市2019大气常规监测因子PM2.5超标，其他因子符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）二级标准。建设项目所在地为区域环境空气质量不达标区域。 根据监测数据，项目区域所有监测数据符合GB3095-2012《空气环境质量标准》二级标准（2018年修改单）浓度参考限值，区域环境空气质量良好。 （2）地表水环境：项目区域各监测断面所有监测因子的监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值 （3）声环境：监测结果表明，项目区域噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 6、环境影响评价结论 （1）施工期 项目利用场地现有厂房，不另建厂房、办公楼、宿舍等。在设备安装、调试及简单装修后，即可投入生产。施工期较短，影响很小。 （2）营运期 ①水环境影响分析：项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后用作农林浇灌可行，对周边环境影响较小。 ②大气环境影响分析：由估算结果可知，本项目的大气污染物能够做到达标排放，项目无组织排放废气排放源下风向一次浓度预测值均不超标，有机废气有组织、无组织排放、厂界浓度能满足《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中相关要求，对项目周围大气环境影响很小。 ③声环境影响分析：项目在采取有效的降噪措施后，加上距离衰减，项目敏感目标区域生产时间能达到《声环境质量标准》2类标准。项目生产区位于远离居民点的场地南部，最近点居民点噪声预测值可达标，同时项目生产期间四面厂界噪声预测值均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目噪声源在采取有效的控制措施、合理布局、加强管理后对周边敏感点影响较小。 ④土壤环境影响分析：项目营运对土壤产生的污染主要来源于排气筒废气的沉降污染，项目废气最大落地浓度距离为下风向242m处，最大落地浓度较低对土壤环境影响较小。 ⑤固体废物环境影响分析：项目一般固废外售或综合利用，危险废物分类存于规范的危废暂存间，与有资质单位签订处置协议定期处置，生活垃圾设垃圾桶收集后由环卫部门统一清运。项目营运期固废均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。 7、总结论 本项目项目建设符合国家产业政策，选址可行，总平面布局合理。建设方在认真落实本报告表中各项污染物治理措施，实现污染物达标排放的前提下，从环保角度考虑，本项目建设在环境保护方面是可行的。 （二）、建议和要求 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、项目投产后，应严格操作规程，加强对生产设备和环保设施的维护管理，确保其安全运行，避免发生废气污染和噪声扰民事故；加强风险防范，最大限度降低和预防环境风险，建立突发环境事件应急预案，同时，项目建设应满足安全管理要求和职业卫生管理要求。 3、加强环保行政管理力度，明确专职的环保人员，负责项目建设前、后各项环保措施的落实，确保污染治理设施正常运行，排放污染物稳定达标。

# Text boxes

损耗96

384

384

480

农林浇灌

隔油池、化粪池

生活用水

循环7200

634

损耗150

4

154

资质单位处置

循环水池

水帘柜用水

敏感程度

评价工作等级

占地规模