# 建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：  年产中空玻璃25万平方米、铝合金门窗3万平方米扩建项目

建设单位（盖章）： 邵阳市中恺钢化玻璃有限公司

编制日期：     2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

修改清单

| 修改意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1、根据项目建设内容核实项目名称,是扩建项目还是改扩建项目，且P9生产规模表中空玻璃仅扩建了15万平方米。 | 已核实，现有项目生产规模钢化玻璃30万平方米、中空玻璃10万平方米；本项目生产规模中空玻璃15万平方米、铝合金门窗3万平方米；扩建后总生产规模钢化玻璃30万平方米、中空玻璃25万平方米、铝合金门窗3万平方米。 |
| 2、细化项目建设内容，核实原有工程内容，拆除内容、改建内容、扩建内容、生产规模，进一步完善项目组成表（补充依托工程）、主要设备清单表（是否有拆除更换设备）、原辅材料消耗情况（P9中空玻璃扩建15万还是25万，铝合金原来有没有，需要不需要油墨、银浆、硝酸钾等化学物质）、环保投资表，明确主要设备是否属于淘汰落后设备及原辅材料最大存储量。 | 已细化和核实，见P9、11、12。项目不需要油墨、银浆、硝酸钾等化学物质。 |
| 3、核实扩建用地现状和规划性质。核实改扩建前企业基本情况介绍、环保手续办理情况介绍、存在的环境问题、主要污染防治措施及以新带老措施。（P16生活污水产生量和排放量一致，有化粪池啊；P17危废间已建好还需要建议吗）。项目刚验收，根据验收监测数据完善环境质量现状调查与评价；核实地表水监测数据（p20出现了“收集了邵阳市生态环境局公布的资江干流邵阳市田江渡省控断面和工业街水厂省控断面2018年11月-2019年2月资江枯水期的水质情况”，表3-3又是2020.1-12的数据？）。核实评价标准（噪声是3类还是2类）、环保目标（核实周边敏感点分布、规模及距离，土壤、生态、地下水目标）。 | 已核实用地现状、性质和扩建前企业基本情况介绍、环保手续办理情况介绍、存在的环境问题、主要污染防治措施及以新带老措施，见P17。核实地表水监测数据，见P21、22。核实噪声评价标准（3类）和环保目标分布（P24、25）。 |
| 4、加强工程分析，核实工艺流程及产污节点，核实污染物产排源强。完善改扩建前后“三本账”。如果项目生产原材料使用了硝酸钾有氮氧化物产生。核实厂房建设有关情况，核实施工期工程分析和影响分析。 | 已核实工艺流程及产污节点，核实污染物产排源强，见P24-P38；已核实施工期工程分析和影响分析，见P27-P29。 |
| 5、细化厂区雨污分流、防渗措施。核实项目废水污染物产排情况、沉淀池容积，进一步论证项目生产废水不外的可行性和可靠性。补充项目管网建设情况和规划，完善项目生活污水进江北污水处理厂处理的可靠性。 | 已核实、补充和完善，见P32-P34。 |
| 6、核实项目VOCs的产生情况，给出其收集、处理措施，明确其排放情况，补充论证有机废气只收集不处理的可行性，完善其影响分析。明确各类固废产生量、暂存措施及处置去向。 | 已核实，见P30-P32；已明确各类固废产生量、暂存措施及处置去向，见P35-P38。 |
| 7、根据生产设备配置情况，核实噪声源、降噪量、叠加声源强度，据此核实噪声预测结果。 | 已核实，见P32-P35。 |
| 8、补充项目与国家、省挥发性有机物污染防治政策相符性分析，完善产业政策相符性分析；根据湘环发[2020]27号，完善选址、平面布局合理性分析。根据排污许可技术规范完善运营期监测计划、环境保护措施监督检查清单。完善相关附图附件。 | 已补充和完善，见P4、P13、P30、P33、P35、P42。 |

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	43

附件

附件1  环评委托书

附件2  营业执照

附件3  土地租赁合同

附件4  邵阳市自然资源和规划局土地批复

附件5  关于扩建中恺钢化玻璃有限公司厂房的请示

附件6  检测报告及质保单

附件7  现有项目环评批复

附件8  规划环评批复

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目监测点位图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目周边敏感点分布图

附图5  北塔区水系图

附图6  现场照片

附图7  现有项目验收公示及备案截图

附表

建设项目污染物排放量汇总表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产中空玻璃25万平方米、铝合金门窗3万平方米扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 颜复清 | 联系方式 | 13973557773 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市北塔区田江街道邓家社区一组 |
| 地理坐标 | （ 111 度 27 分 24.51 秒， 27 度 16 分 49.56 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-57玻璃制造；玻璃制品制造“特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 200.00 | 环保投资（万元） | 10.00 |
| 环保投资占比（%） | 5.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3300 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》（2016.10），邵阳市自然资源与规划局 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》、湖南省生态环境厅、湘环函[2017]18号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》相符性分析 《邵阳市城市总体规划（2016~2030年）》（2016.10）指出，邵阳市区重点发展机械装备制造、电子信息、生物医药、新材料、纺织服装、食品等制造业，以及商业、商务、金融、文化科教、研发、物流等现代服务产业。本项目为玻璃制品制造，隶属于制造业，符合城市总体规划。 2、与规划环评结论符合性分析 根据《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》，其主要结论如下： （1）结合《邵阳市市区土地利用总体规划（2006～2020年）（2015年修订版）》进行扩区范围规划，调整后的扩区面积为7.177km2，包括工业区及生活配套区。本项目位于邵阳市经济开发区北塔园区。 （2）邵阳市经济开发区北塔园区主导产业为先进装备制造，辅助产业为农产品加工、轻工和医药。 本项目为玻璃制品制造，所用设备多为数控智能设备，属于先进装备制造，符合园区的产业定位。根据园区土地利用规划，项目所在地规划为工业工地，符合用地要求。故本项目与规划环评主要结论相符。 3、与《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》审查意见的相符性分析 根据《湖南省环境保护厅关于<邵阳经济开发区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环函[2017]18号），分析与规划环评审查意见相符性，分析情况见下表。 序号 湘环函[2017]18号 项目情况 符合性分析 1 将原邵阳经开区中已发展为域市居住用地的4km2调出，保留已建成工业用地2km2；对2012年经省发改委批准设立的宝庆工业集中区(已核准面积10.38km2，四至范围东至320国道，西至财神路，南至北马大道，北至320国道，湘环评[2007]178号批复环评）扩区7.177km2，开发区调扩后总面积达到19.557km2.扩区地块包括工业区及生活配套区，其中工业区四至范围为东至高家冲、长塘、公管岭，南至姜家院子，芹菜村，西至长林村、砂子糖，北抵白马大道，其中拟规划约1.5km2三类工业用地生活配套区为高崇山镇临320国道以南片区，规划主导产业为先进装备制造 本项目位于经开区内，属于先进制造业，符合经开区的功能定位 相符 2 落实规划环评产业准入条件清单。按环评建议要求，经开区应加快产业转型升级，调整产业定位向先进装备制造业为主的特色主导产业发展。管委会应按照环评提出的产业准入条件严格实行新建项目准入控制，禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业，有染整工段的纺织品制造业等重污企业，加强对现有企业的监管确保满足达标排放、污染物总量控及一类污染物车间排口达标要求 本项目不属于经开区禁止引进类企业，且符合园区的总体规划、用地规划、产业布局、环保规划要求 相符 3 在污水处理厂建成接管运营前，不得新建新增排放废水污染物的项目。 目前，江北污水处理厂已接管运营，且本项仅产生生活污水。 相符 4 全面推广清洁能源；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染 本项目产生各类固废均按环保要求处置 相符 综上所述，本项目与《邵阳经济开发区规划环境影响报告书》审查意见相符。 |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于玻璃制品制造，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于该录中的鼓励类或限制类和淘汰类产业；同时本项目使用的生产机械设备均不属于该指导目录中的限制类及淘汰类生产设备。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于邵阳市北塔区田江街道邓家社区一组，属于邵阳市经济开发区管控范围，该区域基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，且厂址附近无自然保护区、风景旅游区、濒危珍稀野生动植物分布，适宜项目建设。本项目采用自来水，水质能满足要求，与周边产业布局相符，在确保相应环保措施后，项目选址合理。 3、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》相符性分析如下： 内容 符合性分析 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 本项目不属于落后产能项目。 对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出；对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。 本项目为玻璃制品制造项目，不属于严重过剩产能行业。 4、与“三线一单”的相符性分析 （1）生态保护红线：本项目选址邵阳市北塔区田江街道邓家社区一组，属于邵阳市经济开发区管控范围，项目地未在生态红线管控范围、自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，不在《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）中划定的9条生态保护红线管控范围内，符合生态红线保护要求。 （2）环境质量底线 ：项目地周围环境空气质量现状质量良好，各污染因子各项指标基本能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，资江各断面水质状况良好，目标水质为Ⅲ类，均能满足各功能区要求；项目厂区四周各监测点监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3类区标准要求。同时本项目实施后对周围的环境影响可控，造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求，故本项目的实施未突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 ：本项目是玻璃制品制造，项目营运涉及到的各原辅材料均为外购。区域内已通自来水且水源充足，用水量不大；能源主要使用电能，由国家电网供应。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源符合要求。因此，项目建设不存在资源过度使用的情况。因此，本项目建设对不会与资源利用上线冲突。 （4）环境准入负面清单 ：本项目属于玻璃制品制造项目，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中的邵阳经开区相符性分析如下： 管控维度 管控要求 项目实际建设情况 符合性 空间布局约束 （1.1）在城规调整未落实前，不得引进三类工业企业。 本项目不属于三类工业项目。 相符 （1.2）禁止引入电镀企业、工艺技术落后或污染严重的原料药制造业、制浆制造业、造纸业、制革业、有染整工段的纺织品制造业等重污染企业。 本项目属于玻璃制品制造项目，不在其禁止引入范围内。 相符 污染物排放管控 （2.1）废水：园区排水实行雨污分流。北塔园区污水经江北污水处理厂排入枫江溪，双清园区污水经进站路污水处理厂处理达标后专管排入资江。 废水：本项目无生产废水，生活污水经预处理后汇入江北污水处理厂处理达标后专管排入枫江溪。 相符 （2.2）废气：推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。加快推进有机化工、工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业 VOCs 治理，确保达标排放。 废气：由于项目各工序较分散且项目使用的胶为低挥发分环保型胶，非甲烷总烃产生速率远小于2kg/h，因此本项目非甲烷总烃经车间通风呈无组织排放，非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中的新污染源二级标准限值要求 相符 （2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物综合利用或妥善处置，严防二次污染。 固废：生活垃圾交由环卫部门回收处理；一般固废分类收集后外售至物资回收公司；废矿物油、废胶桶等危废存于危废暂存间委托有资质单位处理。 相符 环境风险防控 （3.1）建立健全环境风险防控体系，严格落实《邵阳经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。 本项目环评手续办理后，严格落实《邵阳经济开发区突发环境事件应急预案》的相关要求。 相符 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 资源开发效率要求 （4.1）能源：落实经开区能源结构调整，全面推广清洁能源。提高用气普及率；积极推广液化气、天然气等替代燃料。到2020年，能源效率要求消费总量控制在1149.77万吨标煤以下，单位GDP能源消费量控制在0.581吨标煤/万元以下。 本项目使用电能，符合要求。 相符 （4.2）水资源：统筹配置和有序利用水资源，合理有序使用地表水，控制使用地下水，积极利用非常规水，进一步做好区域水资源统筹调配，减少水资源消耗。到2020年，北塔区万元工业增加值用水量不高于59立方米/万元，用水总量不超过1.31亿立方米；双清区万元工业增加值用水量不高于57立方米/万元，用水总量不超过0.9亿立方米 本项目生产用水循环使用不外排，符合要求。 相符 （4.3）土地资源：强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。2020年，园区单位工业用地工业总产值0.11亿元/公顷。园区单位面积土地投资强度不低于200万元/亩。 本项目已取得邵阳市自然资源和规划局的用地规划许可，符合要求。 相符 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 内容 符合性分析 生态保护红线 项目位于湖南省邵阳市邵阳经济开发区北塔园区，不属于邵阳市生态保护红线范围，具体位置详见附图，符合生态保护红线要求。 资源利用上线 本项目属于玻璃制品制造项目，营运过程中消耗一定水（职工生活用水）、电资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及邵阳市资源利用上线。 环境质量底线 本项目周边土壤及声环境质量现状良好。根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及运营运行阶段，各项污染物对周边的影响较小，不触及环境质量底线。 负面清单 对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，项目符合要求 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目主要建设内容见表2-1： 表2-1 项目主要建设内容 名称 建设内容 备注 主体工程 新增建筑面积3300m2的厂房，新增2条中空玻璃生产线和1条铝合金门窗生产线，新增仓库面积1000m2，中空玻璃生产规模25万m2/a，铝合金门窗生产规模3万m2/a。 新增 公用工程 供电、给排水、办公生活等公用工程均依托企业现有设施，无新增设施。 依托 现有 环保工程 废水处理 增加沉淀循环水箱，用于生产废水沉淀循环使用。 新增 废气处理 新建厂房建设排气装置。 固废暂存场所 在新建厂房东北角新建固废暂存间。 2、项目产品名称及生产规模见表2-2： 表2-2 项目产品名称及生产规模 序号 产品名称 现有项目年产量 本扩建项目年产量 扩建后合计年产量 1 钢化玻璃 30万m2/a / 30万m2/a 2 中空玻璃 10万m2/a 15万m2/a 25万m2/a 3 铝合金门窗 / 3万m2/a 3万m2/a 3、扩建前后项目所需原辅材料对比见表2-3： 表2-3 扩建前后项目主要原辅材料消耗 序号 原辅材料 名称 现有项目年消耗量 本项目年消耗量 扩建后年总消耗量 备注 产品所需原辅材料 1 玻璃原片 53万m2 37万m2 90万m2 最大存储量5万m2，用于钢化玻璃、中空玻璃和铝合金门窗 2 铝合金 1t/a 4t/a 5t/a 最大存储量1t，用于中空玻璃和铝合金门窗 3 白胶 5.5t/a 8.25t/a 13.75t/a 最大存储量2t，白胶与黑胶的比例为11:1，配比后用于中空玻璃封胶 4 黑胶 0.5t/a 0.75t/a 1.25t/a 5 丁基胶 0.2t/a 0.3t/a 0.5t/a 最大存储量0.5t，用于中空玻璃封胶 6 硅胶干燥剂 0.8t/a 1.2t/a 2t/a 最大存储量1t，用于中空玻璃和铝合金门窗干燥 7 润滑油 0.02t/a 0.03t/a 0.05t/a 最大存储量0.05t，用于机械设备润滑 项目主要原辅材料理化性质： ①白、黑胶：白胶主要成分是硅油、107胶、纳米碳酸钙；黑胶主要成分是炭黑、硅油、纳米碳酸钙。 硅油：硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。随着链段数n的不同，分子量增大，粘度也增高。熔点：-50℃，沸点：101℃，折射率：1.403-1.406，闪光点：300℃，密度：0.963。 107胶：也称“文化水”，是一种无色或微黄的粘稠液体。可单独使用，作为书刊装订胶、胶水用，建筑装修可用来粘贴壁纸和塑料地板；用的最多的是它和水泥砂浆用来粘贴瓷砖。107胶学名为聚乙烯醇缩甲醛胶黏剂，是以水为介质的溶液或乳液形成的胶黏剂。由于107胶具有不起燃、价格较低、使用方便的特点，广泛用于建筑工程，可用作建筑胶黏剂及各种内外墙涂料、地面涂料的基料。 炭黑：是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，管控范围从10~3000m2/g，是含碳物质（煤、天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或分解而得的产物。比重1.8-2.1。可作黑色染料，用于制造中国墨、油墨、油漆等，也用于做橡胶的补强剂。 纳米碳酸钙：纳米碳酸钙又称超微细碳酸钙。标准的名称即超细碳酸钙。纳米碳酸钙应用最成熟的行业是塑料工业主要应用于高档塑料制品。可改善塑料母料的流变性，提高其成型性。用作塑料填料具有增韧补强的作用，提高塑料的弯曲强度和弯曲弹性模量，热变形温度和尺寸稳定性，同时还赋予塑料滞热性。纳米碳酸钙用于油墨产品中体现出了优异的分散性和透明性和极好的光泽、及优异的油墨吸收性和高干燥性。纳米碳酸钙在树脂型油墨中作油墨填料，具有稳定性好，光泽度高，不影响印刷油墨的干燥性能，适应性强等优点。 ②丁基胶：是丁基密封胶的一种，属于热塑类中空玻璃胶，在中空玻璃的制作中起到第一道密封作用。丁基胶是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封剂。热熔丁基密封胶在较宽温度管控范围内保持其塑性和密封性，且表面不开裂、不变硬。它对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料有良好的粘和性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封剂一起构成一个优异的抗湿气系统。特点：密封效果好、无需固化期，节省占地面积，属于环保产品。 ③硅胶干燥剂：是一种高活性吸附材料，通常是用硅酸钠和硫酸反应，并经老化、醋泡等一系列后处理过程而制得。硅胶属于非晶态物质，其化学式为mSiO2·nH2O。不溶于水和任何溶剂，无毒无味，化学性质稳定，除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。硅酸的化学组份和物理结构，决定了它具有许多其它同类材料难以取代的特点。硅胶干燥剂吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。 ④润滑油：由润滑基础油和润滑油添加剂调配组成。润滑油是油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。其相对密度0.9348（水）。自燃点为300-350℃，闪点120-340℃，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。主要用在各种类型汽车、机械设备以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 4、企业主要生产设备清单见表2-4： 表2-4 项目主要生产设备清单 序号 设备名称 现有项目 设备数量 本项目 设备数量 扩建后 设备数量 备注 1 钢化炉 1 / 1 玻璃钢化 2 全自动划片机 2 / 2 玻璃划片 3 切割机 3 / 3 玻璃切割 4 磨边机 2 / 2 玻璃磨边 5 中空机 1 2 3 玻璃合片 6 全自动打胶机 2 1 3 玻璃打胶 7 打孔机 2 / 2 玻璃钻孔 8 清洗机 2 1 3 玻璃清洗 9 磨砂机 1 / 1 玻璃磨砂 10 圆边机 1 / 1 玻璃圆边 11 上片机 / 3 3 玻璃上片 12 折弯机 1 / 1 铝条折弯 13 干燥剂灌装机 1 / 1 灌装干燥剂 注：本项目所选用的生产设备，均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制、淘汰类的设备。 5、项目投资及资金来源 扩建项目总投资200万元，其中环保投资10万元，资金由企业自筹。项目总投资和环保投资见表2-5、表2-6。 表2-5 项目投资情况表 序号 工程项目或费用名称 投资估算（万元） 1 生产厂房 100 2 工程费 25 3 环保投资 10 4 设备购置费 40 5 流动资金 25 合计 200 表2-6 项目环保投资情况表 序号 环保设施名称 投资估算（万元） 1 车间通风装置 3 2 生产废水循环池 3 3 降噪措施 2 4 绿化 2 合计 10 6、劳动制度及定员 企业现有项目定员50人，生产采取单班制，日工作8小时，年工作300天。扩建项目完成后需新增员工10人，生产班制不变，员工不在厂区内食宿。 7、厂区平面布置 根据建设单位提供的平面布置图，本项目位于现有项目东面（紧邻）；本项目仅新建生产厂房，用作仓库和铝合金生产线；办公区域、成品堆场、值班房均依托现有厂房；值班房位于现有厂房西南部；成品堆场位于现有厂房南部和东部；办公区域位于现有厂房西北部；钢化玻璃生产线位于现有厂房北部；本项目扩建2条中空玻璃生产线位于现有厂房的中部、铝合金门窗生产线位于新建厂房的中部、危废暂存间位于新建厂房的东北角；在项目南面设置2个出入口，道路宽4米，满足消防车道的要求。厂区道路对外交通便利、主要道路设置合理，能满足正常运输要求和事故状态下的紧急疏散，综上所述，平面布置基本合理。厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、现有项目生产工艺流程和产排污环节 （1）钢化玻璃 企业现有项目钢化玻璃产品生产工艺流程见图1。 图1 钢化玻璃生产工艺及产污环节 钢化玻璃工艺流程说明： ①切割：根据客户需求将玻璃原片按要求尺寸进行切割，此过程主要使用切割机，主要污染物为玻璃废料和噪声。 ②打孔：依照产品要求对玻璃采取湿式钻孔，以避免玻璃粉尘产生。设备自带循环水箱中清水进行清洗，冲洗水经沉淀后循环使用，不外排。此过程使用打孔机，主要污染物为循环水箱的玻璃渣和噪声。 ③磨边：该过程为湿式打磨，以避免玻璃粉尘产生，设备配置循环水池进行冲洗，冲洗水经沉淀后循环使用，不外排。此过程使用磨边机，主要污染物为循环水池沉淀的玻璃渣和噪声。 ④清洗：玻璃进入自动清洗机进行清洗，洗掉表面尘土和玻璃渣，清洗过程中不添加任何辅助清洁添加剂。设备自带循环水箱中的清水进行清洗，清洗水经沉淀后循环使用，不外排。此过程使用清洗机，主要污染物为循环水箱沉淀的玻璃渣和噪声。 ⑤钢化：经自然风干的玻璃运送至钢化生产线，玻璃匀速通过电加热炉、根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在4-15min之间，加热温度至680-700℃左右，刚好到玻璃软化点，然后快速移至风栅中进行淬冷。在钢化风栅中用压缩空气均匀、迅速地喷吹玻璃的两个表面，使玻璃急剧冷却。在玻璃的冷却过程中，玻璃的内层和表层之间产生很大的温度梯度，因而在玻璃表面产生压应力，内层产生拉应力，从而提高玻璃的机械强度和耐热冲击性，就形成了高强度的钢化玻璃。过程中采用热源为电能，冷却方式通过风机产生的大量冷风实现，仅排放热空气，废气不含有害污染物，通过设备专用排风口排出。此过程使用钢化炉，主要污染物为玻璃渣和噪声。 ⑥卸片检验：淬冷后的玻璃从风栅中移出，检验合格品入库待售，不合格品在车间堆存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原料玻璃。此过程主要污染物为不合格品。 （2）中空玻璃 中空玻璃生产工艺流程见图2： 图2 中空玻璃生产工艺流程及产污环节 中空玻璃生产工艺流程说明： ①玻璃钢化：利用玻璃原片制成钢化玻璃，此过程产生玻璃渣和机械噪声。 ②铝框制作：将外购的铝条根据中空玻璃的规格用折弯机和便携式锯铝机制成铝框，此过程产生粉尘、铝条边角料和机械噪声。 ③灌装干燥剂：用干燥剂灌装机向铝框中装入分子筛干燥剂，此过程中产生机械噪声。 ④涂胶：将丁基胶打出胶条均匀不断线时，然后将灌装好的铝框放到丁基涂布机上，启动机器，自动将铝框的两面涂上丁基胶进行密封，此过程中产生少量有机废气和机械噪声。 ⑤上框、压片、合片：将涂好丁基胶的铝框放在一块清洗好的钢化玻璃上，再将另一块清洗好的钢化玻璃放在铝框上面，最后整体经过合片机加压后，形成二片玻璃中间夹铝框，送至下道工序，此过程产生机械噪声。 ⑥封胶：将压制好的中空玻璃外围用打胶机均匀打上双组份硅酮胶（黑、白胶按比例混合），然后送至固化区固化后使其更加牢固。此过程产生少量的有机废气，该有机废气经中空玻璃专用硅胶干燥剂屋里吸附后，散发量极小。 2、扩建项目生产工艺流程和产排污环节 （1）铝合金门窗 铝合金门窗生产工艺流程见图3： 图3 铝合金门窗生产工艺流程及产污环节 铝合金门窗生产工艺流程说明： ①下料：将外购的铝材切割成各种所需尺寸，此过程产生铝合金边角料和机械噪声。 ②铣、钻加工：通过数控加工中心三轴等设备对切割好的铝材进行铣、钻，此过程产生铝合金边角料、粉尘和机械噪声。 ③组角：钻孔后将铝材通过组角机常温物理加压进行90度角连接，此过程产生机械噪声。 ④拼装：将切割好的玻璃或中空玻璃与铝材通过五金配件装搭入库，此过程产生噪声。 ⑤根据业主要求，部分产品需要外表美化处理，因此在生产过程中对产品部件进行复合贴片，此过程产生塑料边角料。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环境影响评价情况 企业现有项目建设规模根据环评批复确定，具体见表2-7； 表2-7 企业现有项目建设规模 序号 项目名称 设计产能 备注 1 年产30万平方米钢化玻璃生产基地建设项目 年产30万平方米钢化玻璃和中空玻璃10万平方米 批文号：邵北环评字【2013】01号 2、现有项目竣工环境保护验收情况 2021年5月7日，邵阳市中恺钢化玻璃有限公司根据《年产30万平方米钢化玻璃生产基地建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。根据专家评审意见修改完善后并完成20个工作日的公示，见附图7。 3、现有项目污染源强分析 本环评根据企业现有项目实际情况对主要污染源的产排污情况重新核定，企业现有项目污染源强汇总见表2-8。 表2-8 现有项目污染源强汇总表 污染源 污染物 产生量 排放量 废水 生活废水 废水量（t/a） 675 675 CODCr（t/a） 0.2025 0.034 NH3-N（t/a） 0.02025 0.0034 废气 玻璃粉尘（t/a） 无组织 0.1 0.1 有机废气（t/a） 无组织 0.194 0.194 固废 生活垃圾（t/a） 4.5 0 玻璃渣（t/a） 0.5 0 玻璃边角料（t/a） 3.0 0 铝条边角料（t/a） 0.05 0 沉淀泥渣（t/a） 0.01 0 废含油抹布（t/a） 0.01 0 危废 废胶桶（t/a） 0.12 0 废润滑油（t/a） 0.02 0 4、现有项目污染治理措施落实情况 现有项目污染治理措施落实情况汇总见表2-9。 表2-9 企业现有项目污染防治措施落实汇总表 序号 污染源 污染治理措施 落实情况 1 废水 生活废水 生活废水经化粪池预处理达GB8978-1996中的三级标准后经市政污水管网纳入江北污水处理厂处理 已落实 2 废气 玻璃粉尘 项目使用环保型硅酮胶，采用车间通风装置呈无组织排放 已落实 有机废气 3 固废 生活垃圾 由环卫部门统一清运 已落实 玻璃渣 分类集中收集由厂家回收利用 已落实 玻璃边角料 铝条边角料 4 危废 废胶桶 收集存于危废暂存间委托有资质单位处置 基本落实 废润滑油 5 噪声 机械设备 优先选用低噪声设备；设备安装时基底加厚，设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫等措施来进行降噪；钢化炉采用隔音墙密封隔音。 已落实 5、企业现有项目存在的问题及整改建议 企业现有项目存在的问题及整改建议见表2-10。 表2-10 企业现有项目存在的问题及整改建议汇总表 序号 存在的问题 整改建议 整改措施落实情况 1 废润滑油和废胶桶处理未满足危废管理规范要求 完善危废暂存间的建设 已落实，危废暂存间位于新建厂房的东北角。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 1.1区域空气环境质量现状 结合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 对项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。本次引用邵阳市环保局（现邵阳市生态环境局）空气自动站数据（2020年1-12月），根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664—2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，本项目与常规监测点较近，地形、气候条件相近，故数据来源可靠，有效性符合导则要求。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。其达标分析结果统计见下表3-1。表3-1 环境空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 11.58 60 19.3 达标 NO2 年平均质量浓度 19 40 47.5 达标 PM10 年平均质量浓度 50.17 70 71.67 达标 PM2.5 年平均质量浓度 38.75 35 110.71 不达标 CO 24小时平均第95百分位数 980 4000 24.5 达标 O3 8小时平均第90百分位数 115.5 160 72.18 达标 综上，根据表3-1统计结果可知，2020年本项目所在区域环境空气中细颗粒物（PM2.5）年平均浓度为38.75μg/m3，超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，因此项目所在区域为非达标区。 根据调查了解，PM2.5的超标时间集中在冬季，造成超标原因可能是： ①近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行。 ②根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1 号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物。 ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 通过落实改善措施，邵阳市环境空气质量在逐步改善，预计在2022年空气质量达标。 1.2补充污染物环境现状评价 根据本项目特点及敏感点的分布情况，为了解拟建地TSP和TVOC现状浓度，本项目设置2个大气环境质量现状监测点，委托湖南西南检验检测有限公司于2020年11月15日-11月21日监测TSP和TVOC现状浓度。监测结果见表3-2。 表3-2 大气环境监测结果 单位：（µg/m3） 检测 项目 检测 日期 检测点位 执行标准 项目中部（G1） 项目下风向350m处居民点（G2） TSP 11.15 110 160 执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 11.16 150 200 11.17 190 210 11.18 130 200 11.19 120 180 11.20 140 160 11.21 110 180 TVOC 11.15 110 130 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值 11.16 160 170 11.17 160 180 11.18 180 190 11.19 190 200 11.20 170 190 11.21 150 160 由表3-2可知，本项目中部和项目下风向350m处监测点的TSP达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，TVOC达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、地表水环境质量现状 本项目地处资江水系范围内，邵阳市区内资江的常规监测断面共4个，分别为桂花渡水厂、工业街水厂、城西水厂和田江渡，入资江河口位于田江渡断面上游，工业街水厂断面下游，本次环评根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则--地表水环境》的要求调查项目所在区域环境质量达标情况，收集了邵阳市生态环境局公布的资江干流邵阳市田江渡省控断面和工业街水厂省控断面2020年1、2、11、12月资江枯水期的水质情况，田江渡断面所在河段为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，工业街水厂省控断面所在河段为一级饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类试行）中“（三）2.地表水环境，引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，故本评价引用可行。资江水质监测数据详见表3-3。 表3-3 资江水质监测数据引用基本情况 河流名称 断面 名称 时间 水质类别 资江 干流 田江渡省控断面（汇入口下游） 2020.01 Ⅱ 2020.02 Ⅱ 2020.11 Ⅱ 2020.12 Ⅱ 工业街水厂（汇入口上游） 2020.01 Ⅱ 2020.02 Ⅱ 2020.11 Ⅱ 2020.12 Ⅱ 项目所在地东面150m处有一处无名水塘。企业委托湖南西南检验检测有限公司于2020年11月15日至11月17日对本项目场址地表水环境质量进行现场取样和监测。监测统计结果见下表3-4。 表3-4 无名水塘水环境质量监测结果 检测 项目 计量 单位 日期 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 11月15日 11月16日 11月17日 pH 无量纲 6.99 7.05 7.11 6~9 COD mg/L 11 13 14 20 BOD5 mg/L 3.2 2.8 3.4 4 氨氮 mg/L 0.22 0.24 0.26 1.0 SS mg/L 4 4 4 / 石油类 mg/L 0.01L 0.01L 0.01L 0.05 粪大肠菌群 个/L 330 460 430 10000 由表3-3和表3-4可知，本项目所在区域资江干流枯水期水质和项目所在地东面150m处无名水塘的水质均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量达标。 3、声环境质量现状 本项目位于邵阳市北塔区田江街道邓家社区一组，属于邵阳市经济开发区管控范围，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本次评价委托湖南西南检验检测有限公司于2020年11月19日至11月20日进行现场监测。 （1）监测布点：项目东面厂界1m处（N1）、南面厂界1m处（N2）、西面厂界1m处（N3）、北面厂界1m处（N4）、项目南厂界50m处居民点（N5）和项目北厂界80m处居民点（N6）。 （2）监测因子：Leq（A） （3）监测频次：连续监测2天，昼夜各一次。 （4）评价标准：项目所在地位于邵阳市经济开发区，厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））；项目厂界50m处居民点（N5）和项目北厂界80m处居民点（N6）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50B（A））。 监测结果见表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位 监测结果 评价标准 是否 达标 2020.11.19 2020.11.20 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界东N1 52.4 44.6 52.1 41.7 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类： 昼≤65dB（A），夜≤55dB（A） 是 厂界南N2 53.6 44.2 54.2 43.7 是 厂界西N3 52.6 41.2 52.7 43.1 是 厂界北N4 51.0 42.9 53.5 38.3 是 项目南厂界50m处居民点（N5） 52.8 42.1 50.3 43.9 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类： 昼≤60dB（A），夜≤50dB（A） 是 项目北厂界80m处居民点（N6） 53.9 43.7 54.2 41.1 是 由表3-5可知，项目建设地厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，敏感点噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，区域声环境质量良好。 4、生态环境现状 根据现场踏勘结果表明：项目位于邵阳市北塔区田江街道邓家社区一组，属于邵阳市经济开发区管控范围，拟建设场地为荒地，周边生态结构简单，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种。本项目厂界500m无重点文物保护单位，无名胜古迹和珍稀野生动植物分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据项目现场调查，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为居住区，详见表3-6。 表3-6 建设项目大气环境保护目标 名称 坐标 保护目标 保护 内容 相对厂址方位及距离/m 环境功能区 经度 纬度 邓家社区居民 111.462522 27.278052 居民 约30户 N80-200 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 邓家社区居民 111.462269 27.276650 居民 约5户 S50-200 邓家社区居民 111.463530 27.276106 居民 约20户 ES80-200 2、声环境 根据现场踏勘可知，本项目厂界南50m处居民点为声环境保护目标，保护级别为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准，详见表3-7。 表3-7 建设项目声环境保护目标 名称 坐标 保护目标 保护 内容 相对厂址方位及距离/m 环境功能区 经度 纬度 邓家社区居民 111.462269 27.276650 居民 2户 S50 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目属于工业区内扩建厂房的建设项目，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 营运期颗粒物、厂界有机废气（以NMHC计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，见表3-8；厂区内有机废气（以NMHC计）无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准限值，见表3-9。 表3-8 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 大气污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 执行标准 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准 NMHC 4.0 表3-9 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019） 单位mg/m3 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放 监控点 NMHC 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 2、废水 项目生产废水经沉淀处理后循环使用不外排。项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后纳管排放。项目生活污水纳管排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，江北污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级排放标准的A标准，见表3-10。 表3-10 污水排放标准 单位：mg/L，除pH值外 序号 污染物 三级标准（GB8978-1996） 一级A标准（GB18918-2002） 1 pH 6~9 6-9 2 SS 400mg/L 10mg/L 3 BOD5 300mg/L 10mg/L 4 CODCr 500mg/L 50mg/L 5 动植物油 100mg/L 1mg/L 6 氨氮 / 5mg/L 7 总磷 / 0.5mg/L 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB（A）、夜间55dB（A）），见表3-11；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，见表3-12。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段 声环境功能类别 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）。一般工业废物《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析，项目不产生SO2、NOx。项目无生产废水外排，项目生活污水经化粪池预处理后纳管排放。根据相关规定，水污染物总量控制建议指标为COD：0.041t/a、 NH3-N：0.004t/a，纳入江北污水处理厂，不另外申请总量控制。项目新增VOCs排放量为0.455t/a，由主管部门在区域内平衡，项目运营后建议VOCs控制指标为0.455t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为扩建项目，项目施工内容主要包括生产车间和仓库建设、生产设备布置和安装等。施工期主要污染源有：扬尘和汽车尾气；各类施工机械产生的机械噪声；施工过程中产生的施工废水和施工人员产生的生活污水；施工期间产生的建筑垃圾和生活垃圾等。 1、废气 施工期的废气主要是施工机械运输排放的尾气和场地平整、混泥土浇筑、建筑材料卸车堆存等产生的扬尘。预计施工期施工场地周围环境空气质量有所下降，对邓家社区居民点会造成一定的影响。建议建设方采取以下措施： （1）在施工中提高各类燃油机械的使用效率，降低燃油废气排放量； （2）在建设过程中推广湿式作业，对施工道路定期洒水，对物料运输车辆及时清洗，减少施工粉尘的排放； （3）施工垃圾、水泥等运输应密封运输，避免沿途撒落；途径村庄的车辆应及时冲洗，避免将泥土带入村落； （4）避免起尘原材料的露天堆放，所有往来施工场地的多尘物料均应帆布覆盖； （5）施工区可用围挡与非施工区隔离，减少施工区扬尘对周围环境的影响。 建设方在采取上述措施后，预计施工废气对环境的影响可减少到最低程度，且这种影响也是短暂的，随施工结束影响逐渐消失。 2、废水 施工期产生的废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水，废水成分较简单，经简单沉淀处理后回用，对周边水环境不会产生太大不利影响。建议加强施工现场管理，减少施工场地废水产生量；对机械设备及时维修，减少油类的跑、冒、滴、漏。 3、噪声 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 噪声污染控制措施： （1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理；对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。施工中应采用先进的生产工艺和低噪声新技术，如采用人工开挖和大排锯机械开挖相结合的开挖方式，使噪声污染在施工中得到控制。 （2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，避免在夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声施工作业。 （3）对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，对固定的机械设备尽量入棚操作；施工场地周围设施工围挡。 （4）加强现场运输管理：对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 （5）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 （6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 在采取上述措施后，施工期噪声对周边敏感点及环境的影响降到最低。 4、固体废物 本项目固体废物主要为施工建筑垃圾与施工人员生活垃圾。 施工过程中基础开挖、土地平整有土石方产生。根据业主提供的资料，地基开挖产生的土方全部回填，土石方基本达到平衡。 生活垃圾：生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，施工期平均每天有约10人，施工期3个月，工作日按80天计，则施工期生活垃圾总产生量为0.4t，建设方拟设置专门的垃圾桶，将生活垃圾集中收集后及时交环卫部门处理。 施工建筑垃圾：项目施工过程中会产生建筑垃圾，纸品、各种砂石、砖头碎料、废装修材料等。根据有关资料，建筑及装修垃圾产生系数为20-30kg/m2，本项目建筑及装修垃圾产生系数取20kg/m2，本项目施工期总建筑面积为3300m2，则建筑及装修垃圾产生量约为66.0t。其中纸品和废装修材料回收利用，其他的运送到城市渣土场处置。因此，本项目施工期的固体废物对周围环境影响不大。 5、生态环境 本项目扩建用地面积3300m2，本项目拟建地现主要为荒地，分布有杂草等。施工期间应注意对绿地与植被的保护，因施工需要破坏的植被应及时恢复。加强施工管理，减少施工过程中的水土流失。 6、施工期影响分析小结 根据对施工期的环境影响进行分析，项目施工期对环境的影响主要为噪声、扬尘、固废和废水，在采取环评建议和要求的措施后，施工噪声、扬尘均可实现达标排放，废水、固体废水均能得到妥善处理，对周边居民点影响降至最低，对周边环境的影响在接受管控范围之内；同时施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除，但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低程度。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 根据工艺流程分析，本项目产生的废气主要为玻璃粉尘、铝合金粉尘、中空玻璃生产工序产生的有机废气。 本项目废气污染源源强核算结果汇总于下表所示。 表4-1 本项目废气污染源源强核算结果汇总表 污染源 污染物 核算方法 污染物产生 污染治理设施 污染物排放 无组织 排放时间h 废气产生量kg/a 产生量g/h 治理工艺 是否为可行技术 排放量kg/a 排放速率g/h 钢化玻璃生产线 玻璃粉尘 类比法 少量 少量 钻孔和磨边工序采用湿法工艺 是 少量 少量 2400 中空玻璃生产线 铝合金粉尘 类比法 7.95 3.31 自然沉降、加强车间通风等措施 是 0.80 0.33 2400 铝合金生产线 铝合金粉尘 类比法 13.25 5.52 是 1.325 0.55 2400 中空玻璃生产线 非甲烷总烃 类比法 261 36.52 使用低挥发性环保型胶，加强车间通风换气 是 261 36.52 7200 本项目废气例行监测要求汇总于下表所示。 表4-2 项目废气例行监测要求汇总表 排放形式 监测点位 监测指标 监测频率 无组织 厂界 颗粒物、TVOC 半年 1.1废气污染源源强分析、环保措施及达标性分析 （1）钢化玻璃生产工序 在钢化玻璃生产过程中，钻孔工序均采用湿法工艺，在钻孔时，水从中空的金刚钻头内流出，有效抑尘，有效抑尘的同时，对钻头进行冷却，该过程中不产生粉尘；清洗后采用电加热热风干燥，产生的部分水蒸气排入空气中；在加热工序中玻璃加热采用电能，无燃料废气产生；经加热处理的玻璃在同一钢化机组尾部通过引风机抽风实行快速风冷，其排放仅为热空气，无毒无害，通过专用排放口外排。 玻璃粉尘：在玻璃磨边工序中采用湿法工艺。磨边喷水进行抑尘、冷却磨磨边时产生的石英粉末大部分被水带入循环水池，少量的被高速旋转的磨轮甩出，产生量较难估算，与玻璃的规格、厚度相关。磨轮甩出的少量粉末大多落在磨边机或玻璃上，对周围环境影响较小。 （2）中空玻璃生产工序 ①铝合金粉尘：在铝间隔条加工过程中，切割机等加工过程产生铝合金粉尘，主要污染成分是颗粒物。根据《第一次全国污染物源普查工业污染物产排污系数手册》（2018修订）中，机械加工产生的工业粉尘系数为5.3kg/t，本项目中空玻璃铝合金加工量为1.5t/a，则项目粉尘产量为7.95kg/a，项目年工作300天，每天工作8小时，则项目粉尘产生速率为3.31g/h。由于铝合金粉尘产生量较小且比重大，沉降快，扩散管控范围较小，90%铝合金粉尘沉降在车间内，其余10%为无组织排放，则项目无组织排放量为0.80kg/a，排放速率为0.33g/h，对周围环境影响较小。 ②有机废气：在项目粘合铝合金与玻璃使用丁基胶、黑白胶的过程中会产生少量的有机废气，有机废气产污系数参照《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（HJ2541-2016）表3中的水基型建筑胶粘剂限值（总挥发性有机物≤40g/L），本环评取40g/L进行计算。项目年使用丁基胶0.3t/a（根据项目建设方的资料，项目拟使用的丁基胶密度为1.10g/cm3），即年使用丁基胶272.73L/a，则项目粘合工序有机废气产生量为10.91kg/a，项目年工作300天，胶的散发时间为24小时，则项目涂胶工序有机废气产生速率为0.00152kg/h。封胶工序所使用的密封材料为黑白胶，在常温下较短时间即可固化，固化过程中会产生少量有机废气。本项目年使用黑白胶9t/a（白胶8.25t/a，黑胶0.75t/a，根据业主提供资料，白胶密度为1.5g/cm3，黑胶密度为1.0g/cm3），即年使用黑白胶6250L/a，则项目封胶工序有机废气产生量为250kg/a，项目年工作300天，胶散发时间为24小时，则项目封胶工序有机废气产生速率0.035kg/h。因项目涂胶、封胶工序废气产生较为分散，污染物产生量较小，因此环评建议企业加强车间换气，有机废气以无组织形式排放。厂界有机废气无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。 （3）铝合金门窗生产工序 ①铝合金粉尘：在下料、铣、钻工序中，产生铝合金粉尘，主要污染成分是颗粒物。根据《第一次全国污染物源普查工业污染物产排污系数手册》（2018修订）中，机械加工产生的工业粉尘系数为5.3kg/t，本项目铝合金加工量为2.5t/a，则项目粉尘产量为13.25kg/a，项目年工作300天，每天工作8小时，则项目粉尘产生速率为5.52g/h。由于铝合金粉尘产生量较小且比重大，沉降快，扩散管控范围较小，90%铝合金颗粒物沉降在车间内，其余10%为无组织排放，则项目无组织排放量为1.325kg/a，排放速率为0.55g/h，对周围环境影响较小。 （6）项目生产废气排放达标分析 根据工程分析，由于项目各工序较分散且项目使用的胶为低挥发性环保型胶，非甲烷总烃产生速率远小于2kg/h，因此本项目铝合金粉尘和非甲烷总烃经车间通风呈无组织排放，铝合金粉尘和非甲烷总烃排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中的新污染源二级标准限值要求；通过加强车间通风换气，不会造成厂界污染物超标，扩建后项目生产废气可实现达标排放。 2、废水 根据工艺流程分析，生产废水循环使用不外排。本项目的生活污水采用化粪池预处理后经污水管网接入江北污水处理厂。 本项目废水污染源源强核算结果汇总于下表所示。 表4-3 项目废水污染源源强核算结果汇总表 污染源 类别 污染物种类 核算方法 污染物产生 污染治理设施 污染物排放 废水产生量m3/a 产生浓度mg/L 产生量t/a 治理工艺 处理能力m3/h 治理效率% 是否为可行技术 废水排放量m3/a 排放浓度mg/L 排放量t/a 员工生活 生活污水 COD 排污系数法 135 300 0.041 化粪池 / / 是 135 300 0.041 氨氮 30 0.0041 30 0.0041 本项目废水排放信息汇总于下表所示。 表4-4 项目废水排放信息汇总表 污染源 类别 污染物种类 排放方式 排放去向 排放规律 排放口基本情况 排放标准 编号 名称 类型 地理坐标 员工生活 生活污水 COD 间接排放 江北污水处理厂 废水间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 DW001 厂区废水排放口 一般排放口 111.455805E 27.280061N 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的三级标准 氨氮 本项目废水例行监测信息汇总于下表所示。 表4-5 项目废水例行监测信息汇总表 项目 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 废水 生活污水排放口 COD、氨氮、SS、动植物油等 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 2.1废水污染源强分析、环保措施及达标性分析 项目建成投入运营后废水主要为生活污水。 生产废水：在钢化玻璃和中空玻璃生产过程中，磨边、打孔和清洗废水经循环水池和水箱沉淀处理后循环使用（每天停工后静置沉淀），定期补充水，不外排；每天补充的水量约为0.1m3，年生产时间为300d，故年生产用水量为30m3/a。在铝合金门窗生产过程中，无生产废水产生。 生活污水：扩建后企业新增员工10人，不在厂区食宿。生活用水量按50L/人每天计，一年按300天计，年用水量为150t/a，排放系数取0.9，则年排放量为135t/a。COD、BOD5、NH3-N产生浓度和产生量分别为COD：300mg/L，0.041t/a；BOD5：200mg/L，0.027t/a；NH3-N：30mg/L，0.0041t/a。生活污水经化粪池预处理后经污水管网接入江北污水处理厂。 根据工程分析可知，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》中三级标准后，通过污水管网排入江北污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放，通过北塔区规划可知，江北污水处理厂已经正常运营，能满足生产废水处理要求；生产废水经沉淀处理后循环利用不外排。因此项目的生产废水和生活废水处置可行。 2.2废水纳管可行性分析 本项目所在区域污水管网已建成，并接入江北污水处理厂。废水主要以COD、氨氮为主，经化粪池预处理后污染物排放浓度符合纳管标准，纳管排放量为COD0.041t/a，NH3-N0.0041t/a，废水类型与江北污水处理厂处理工艺相匹配，同时满足江北污水处理厂进水水质要求。在正常情况下，项目排放的废水不会对江北污水处理厂产生冲击影响。在达标排放前提下，废水排放不会对最终纳污水体资江产生明显影响，资江水质基本能维持现状。因此，依托的污水处理设施可行。 3、噪声 3.1项目噪声源强及降噪措施 项目运营期噪声主要是为钢化炉、全自动划片机、切割机、磨边机、中空机、全自动打胶机、钻孔机、清洗机、磨砂机、圆边机、上片机、折弯机、干燥剂灌装机、风机等机械设备噪声级在65~90dB（A）。其主要噪声源见下表。 表4-6 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 噪声源 声源 类型 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 持续时间/h 核算方法 噪声值dB(A) 工艺 降噪效果dB(A) 核算方法 噪声值dB(A) 钢化炉 频发 类比法 75~90 隔音墙密封隔音 -25 类比法 50~65 2400 全自动划片机 频发 类比法 70~80 厂房隔声，设置减振基础 -20 类比法 50~60 2400 切割机 频发 类比法 75~90 -25 类比法 50~65 2400 磨边机 频发 类比法 80~85 -20 类比法 60~65 2400 中空机 频发 类比法 70~80 -15 类比法 55~65 2400 全自动打胶机 频发 类比法 70~80 -15 类比法 55~65 2400 钻孔机 频发 类比法 75~85 -20 类比法 55~65 2400 清洗机 频发 类比法 65~75 -15 类比法 50~60 2400 磨砂机 频发 类比法 75~85 -20 类比法 55~65 2400 圆边机 频发 类比法 70~80 -20 类比法 50~60 2400 上片机 频发 类比法 65~75 -15 类比法 50~60 2400 折弯机 频发 类比法 65~75 -15 类比法 50~60 2400 干燥剂灌装机 频发 类比法 65~75 -15 类比法 50~60 2400 风机 频发 类比法 70~80 设置风机房 -20 类比法 50~60 2400 本项目噪声例行监测信息汇总于下表所示。 表4-7 项目噪声例行监测信息汇总表 项目 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 噪声 厂界 LAeq 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准 3.2项目噪声排放达标分析 采取的噪声污染防治措施： ①合理布局：在满足工艺和安全生产前提下，尽量将噪声设备集中安排，增大主要噪声源与厂界的距离，以减少对厂界的影响。 ②选用低噪声设备：充分选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声。 ③加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声。 通过采取上述措施后，可避免噪声对周围环境的影响。 项目噪声源强为65~90dB（A），通过车间门窗隔声可降低10~15dB（A），再经过距离衰减及绿化吸声后厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准限值的要求。 固体废物 4.1 固体废物产生源及产生量分析 本项目运营期固体废物主要包括生产过程中产生的铝合金边角料、玻璃渣、员工日常生活产生的生活垃圾、循环水池的泥渣、废胶桶、废润滑油和含油废抹布等。 （1）铝合金边角料 本项目铝合金用量4.0t/a，根据厂家提供的资料，铝合金边角料产生量100kg/a，集中收集后由厂家回收利用。 （2）玻璃渣 本项目玻璃原片用量为37万m2/a，根据厂家提供的资料，玻璃渣产生量400kg/a，集中收集后由厂家回收利用。 （3）玻璃边角料 本项目玻璃原片用量为37万m2/a，根据厂家提供的资料，玻璃渣产生量2t/a，集中收集后由厂家回收利用。 （4）沉淀泥渣 本项目循环水池打捞的泥渣量约为100kg/a（含水），收集后交由环卫部门处理。 （5）生活垃圾 本项目营运期新增员工10人，不在厂区食宿。生活垃圾量按每人每天0.3kg计，则生活垃圾产生量为3.0kg/d，0.9t/a，在厂内设置垃圾收集桶进行收集，再委托环卫部门定期清运。 （6）废胶桶 本项目用胶量为9t/a，废胶桶量按用胶量的2%计算，故废胶桶的产生量为0.18t/a，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 （7）废润滑油 本项目设备在日常保养维护中需使用润滑油，故有废润滑油的产生，废润滑油产生量约0.03t/a；收集后存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 （8）废含油抹布 本项目设备在日常保养维护中需使用抹布，故有废含油抹布的产生，废含油抹布产生量约0.01t/a；收集后委托环卫部门定期清运。 项目固体废物产生情况汇总表见表4-8。 表4-8 项目固体废物产生情况汇总表 序号 固废名称 主要成分 产生量（t/a） 产生工序 形态 1 生活垃圾 有机物等 0.9 员工生活 固态 2 铝合金边角料 铝合金 0.1 切割 固态 3 玻璃边角料 玻璃 2 切割 固态 4 玻璃渣 玻璃 0.4 切割 固态 5 沉淀泥渣 泥渣 0.1 沉淀池打捞 固态 6 废胶桶 废胶桶 0.18 涂胶 固态 7 废润滑油 废油 0.03 设备维护 液态 8 废含油抹布 废油 0.01 设备维护 固态 根据《固体废物鉴别标准 通则》等相关文件的规定，固体废物属性判定表见下表。 表4-9 项目运营过程中产生的固体废物属性判定一览表 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于固体废物 判定依据 1 生活垃圾 员工生活 固态 有机物等 是 4.1h 2 铝合金边角料 切割 固态 铝合金 是 4.2a 3 玻璃边角料 切割 固态 玻璃 是 4.2a 4 玻璃渣 切割 固态 玻璃 是 4.2a 5 沉淀泥渣 沉淀池打捞 固态 泥渣 是 4.2c 6 废胶桶 涂胶 固态 废胶桶 是 4.1h 7 废润滑油 设备维护 液态 废油 是 4.1h 8 废含油抹布 设备维护 固态 废油 是 4.1h 根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准》，经辨别，本项目产生的固废其危险废物属性情况见下表。 表4-10 项目危险废物属性判定一览表 序号 名称 产生工序 是否属于危险固废 废物类别及代码 1 生活垃圾 员工生活 否 / 2 铝合金边角料 切割 否 / 3 玻璃边角料 切割 否 / 4 玻璃渣 切割 否 / 5 沉淀泥渣 沉淀池打捞 否 / 6 废胶桶 涂胶 是 HW49，900-041-49 7 废润滑油 设备维护 是 HW08，900-214-08 8 废含油抹布 设备维护 否 / 综上所述，本项目固体废物的分析结果汇总情况详见下表。 表4-11 项目固体废物汇总表 序号 固废名称 属性 废物代码 产生量t/a 处置方式 1 生活垃圾 一般固废 / 0.9 环卫部门统一清运 2 铝合金边角料 一般固废 / 0.1 由厂家回收利用 3 玻璃边角料 一般固废 / 2 由厂家回收利用 4 玻璃渣 一般固废 / 0.4 由厂家回收利用 5 沉淀泥渣 一般固废 / 0.1 环卫部门统一清运 6 废胶桶 危险固废 HW49，900-041-49 0.18 委托有资质单位处置 7 废润滑油 危险固废 HW08，900-214-08 0.03 委托有资质单位处置 8 废含油抹布 一般固废 / 0.01 环卫部门统一清运 4.2项目固体废物贮存场所分析 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定，企业不能利用，且不属危险废物的工业固体废物，必须按照国家环保主管部门规定：建设贮存或者处置设施。 本项目按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置贮存场所。首先进行分类，然后对可再次利用的固废进行综合利用，不可再次利用的可作为资源外售。严禁乱堆乱放和随便倾倒。堆场应做水泥地面，设置防渗、防雨、防风吹措施，并设置标牌。一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染。一般固废遵循资源化、无害化的方式进行处理。 根据危险废物《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中规定，项目危险废物暂存间如下规定： ①项目危险废物暂存间单独设置并必须按GB15562.2 的规定设置警示标志； ②项目危险废物暂存间必须基础防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； ③项目危险废物暂存间周围应设置围墙或其它防护栅栏； ④项目危险废物暂存间要防风、防雨、防晒； ⑤项目建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等； ⑥危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑧项目危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 综上，本项目固体废弃物均得到了合理处置，不会产生二次污染，对外环境影响较小，一般固废处理处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关标准；危险废物符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中规定；医疗废物符合《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中规定。经采取以上措施后，该项目产生的固体废物能够符合环境卫生管理要求。 5、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价项目类别，本项目属于“玻璃和玻璃制品”中的“其他”为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业”中的“全部”，为Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价工作。因此，项目对周围地下水、土壤环境影响较小。 6、生态影响 本项目属于工业区内扩建厂房的建设项目，用地范围内不涉及生态环境保护目标，无生态环境影响。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 8、环境风险 本环评事故风险评价不考虑工程外部事故风险因素(如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等)，主要考虑可能对厂区外环境保护目标和周围环境造成污染的危害事故，假想事故应当是可能对厂区外环境保护目标和周围环境造成最大影响的可信事故。 （1）风险物质识别 根据《环境风险评价技术导则》HJ169-2018附录B对企业原辅材料及副产品进行风险识别，企业所涉危险物质危害特征见下表： 表4-12 项目危险物质识别表 序号 原材料或副产品 所含风险物质 危害特征分类 1 丁基胶、硅酮胶 挥发性有机物 危害水环境物质（急性毒性类别1） 2 润滑油 矿物油 危害水环境物质（急性毒性类别1） （2）建设项目风险源调查 项目风险源主要为储存风险物质的原料仓库及危废暂存间，具体见下表： 表4-13 危险物质特征一览表 序号 风险源 物料名称 所含风险物质 最大存在量（t） 储存方式 1 原料仓库 丁基胶、硅酮胶 挥发性有机物等 2 半固态、桶装 2 危废暂存间 润滑油 危害物质等 0.05 液态、桶装 （3）根据调查，厂区不设物料储罐，原料根据公司需求由生产厂家进行配送，购入后放在仓库储存，且原料存储量较小。项目危险物质存储情况见表4-14。 表4-14 项目危险物质存储情况 序号 物质名称 临界量(t) 实际存储量(t) q/Q 1 丁基胶、硅酮胶 100 2 0.02 2 润滑油 100 0.05 0.0005 3 合计 / 0.0205 因Q=0.0205＜1，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 建设项目环境风险简单分析内容见表4-15。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产中空玻璃25万平方米、铝合金门窗3万平方米扩建项目 建设地点 湖南省 邵阳市 北塔区 田江街道邓家社区一组 地理坐标 经度 111°27'24.51" 纬度 27°16'49.56" 主要危险物质及分布 丁基胶、硅酮胶（原料仓库）、润滑油（危废暂存间） 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 本项目风险事故主要为容器破损导致丁基胶、硅酮胶、润滑油泄漏，泄漏事件处置不当导致危险物质进入周边水环境，从而造成地表水、地下水污染。 风险防范措施要求 ①危险暂存间落实防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施。液态危废暂存处设置围堰。 ②丁基胶和硅酮胶使用过程中，制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。 本项目风险潜势：项目Q值小于1，环境风险潜势为I；本项目风险评价等级：开展简单分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 玻璃切割、磨边 | 颗粒物 | 车间通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放监控浓度限值 |
|  | 铝合金切割、钻孔 | 颗粒物 | 车间通风换气 |  |
|  | 涂胶、封胶 | 非甲烷总烃 | 使用低挥发分环保型胶，加强车间通风换气 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油 | 化粪池预处理后经市政管网排入江北污水处理厂处理达标后排入资江 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级排放标准的A标准 |
| 声环境 | 机械设备 | LeqA | 钢化炉隔音墙密闭隔音，设备基础减振、厂房隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 项目生活垃圾、废含油抹布、沉淀泥渣收集后定期交环卫部门处理；收集的铝合金边角料、玻璃边角料和玻璃渣经分类收集后由厂家回收利用。废胶桶和废矿物油分类是收集后存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区内各功能区域均落实防腐防渗漏措施。 |
| 生态保护措施 | 本项目属于工业区内扩建厂房的建设项目，用地范围内不涉及生态环境保护目标，无生态环境影响。 |
| 环境风险 防范措施 | （1）泄漏风险防范措施：泄漏是本项目环境风险的主要事故源，预防原料泄漏并发生次生灾害的主要措施为：①严格操作规程，制定可靠的设备检修计划，防止设备维护不当所产生的事故发生；加强危险物质贮存设备的日常保养和维护，使其在良好的运行状态下；②危废暂存间采取地面防渗和配备泄漏物回收设备，碰撞导致的少量泄漏及时收集，并作为危废处置。（2）火灾风险防范措施：原料仓库和危废暂存间均严禁吸烟和带入火种，设置“严禁烟火”和“禁止吸烟”警示牌并标出警戒线。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址不违反园区发展规划，符合相关法律法规的要求。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 玻璃粉尘 | 少量 | 少量 | 0 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  | 铝合金粉尘(kg/a) | 少量 | 少量 | 0 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  | 非甲烷总烃(t/a) | 0.194 | 0.194 | 0 | 0.261 | 0 | 0.455 | +0.261 |
| 废水 | 废水量(t/a) | 675 | 675 | 0 | 135 | 0 | 810 | +135 |
|  | CODCr(t/a) | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.0408 | +0.0068 |
|  | NH3-N(t/a) | 0.0034 | 0.0034 | 0 | 0.00068 | 0 | 0.00408 | +0.00068 |
| 一般工业 固体废物 | 铝合金 边角料(t/a) | 0.05 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 玻璃边角料(t/a) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | +2 |
|  | 玻璃渣(t/a) | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | +0.4 |
|  | 沉淀泥渣(t/a) | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | +0.1 |
|  | 生活垃圾(t/a) | 4.5 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 5.4 | +0.9 |
|  | 废含油抹布 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | +0.01 |
| 危险废物 | 废胶桶(t/a) | 0.12 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.3 | +0.18 |
|  | 废润滑油(t/a) | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | +0.03 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①